## Slide 1
HYDRO-UAI • EPAGRI
Curso Epagri
2026
CHUVA FUTURA E INCERTEZA
Previsão de vazão com LSTM
determinística e probabilística
André Ferreira Rodrigues • Bruno Melo Brentan
Rodrigo Perdigão Bezerra
AULA 05

## Slide 2
CURSO EPAGRI 2026 / HYDRO-UAI
VISÃO GERAL
Percurso da aula
01
Revisão da LSTM determinística
Estrutura da rede, previsão e treinamento
02
Previsão de chuva
Chuva perfeita e ensemble ECMWF
03
LSTM determinística × probabilística
Uma estimativa pontual ou uma distribuição
04
Monte Carlo Dropout
Máscaras de dropout e múltiplas passagens
05
LSTM-GMM
Mistura de gaussianas e comparação dos treinamentos
HYDRO-UAI • CHUVA FUTURA E INCERTEZA

## Slide 3
Revisão da LSTM determinística
3
Curso Epagri 2026
Aula 05
Ideia central
Fluxo de informações no tempo
O que a rede aprende
A LSTM lê uma janela de dados e resume o histórico para prever uma vazão futura.
Entradas por instante
Chuva, vazão e temperatura.
Alvo: vazão no horizonte H.
t − 2
P, Q, T
LSTM
c, h
t − 1
P, Q, T
LSTM
c, h
t
P, Q, T
LSTM
Camada densa
Vazão futura
Mesmos pesos ao longo da janela
1
Memória c
Transporta informação ao longo da sequência.
2
Estado h
Representa a informação exposta pela célula.
3
Portas f, i, o
Controlam retenção, entrada e saída.
Célula, estado oculto e leitura da previsão
c e h são vetores latentes, e não volumes de água medidos.
Esquema com três passos para facilitar a leitura. A janela real pode incluir mais instantes.
Notes: Material didático adaptado às duas referências visuais fornecidas pelo usuário. Diagramas editáveis. Os exemplos numéricos e o ensemble de chuva são sintéticos. A Jacobiana refere-se ao estado completo da LSTM, z=[c;h], para uma previsão na saída final da janela.

## Slide 4
4
Como melhorar a previsão para horizontes maiores?
Curso Epagri 2026
Aula 05
A previsão de chuva pode melhorar o pico e o tempo de resposta?
E se usarmos um ensemble para representar diferentes cenários de chuva futura?
Exemplo ilustrativo. O ganho depende da bacia, do horizonte e da qualidade da previsão meteorológica.

## Slide 5
5
Chuva perfeita e previsão de vazão
Curso Epagri 2026
Aula 05

## Slide 6
Ensemble de chuva: cenários e incerteza
6
Curso Epagri 2026
Aula 05
O que é um ensemble?
Cenários para a mesma emissão
Como interpretar
Um conjunto de previsões descreve diferentes evoluções possíveis da chuva.
Mesmo instante de emissão
Cada linha é um membro.
Volume e momento dos picos podem variar.
Oito membros sintéticos, apenas para ilustração
1
Volume
Os membros podem prever acumulados diferentes.
2
Momento
O pico pode ocorrer mais cedo ou mais tarde.
3
Dispersão
A separação das trajetórias mostra o desacordo.
Propagação da incerteza para a previsão de vazão
Membros de chuva
Mesma LSTM
Cenários de vazão
Ensemble sintético para fins didáticos. As linhas ilustram cenários como os do ECMWF ENS.
Notes: Material didático adaptado às duas referências visuais fornecidas pelo usuário. Diagramas editáveis. Os exemplos numéricos e o ensemble de chuva são sintéticos. A Jacobiana refere-se ao estado completo da LSTM, z=[c;h], para uma previsão na saída final da janela.

## Slide 7
7
Efeito no hidrograma previsto
Curso Epagri 2026 Aula 05
01
Inspecionar pico e tempo de resposta.
02
Comparar também eventos de estiagem.
03
A ordem dos modelos precisa de teste real.
Avaliar o conjunto de eventos, os diferentes horizontes e os erros nos picos
HYDRO-UAI • CHUVA FUTURA E INCERTEZA
16 / 45
Notes: Dados sintéticos para fins didáticos.
Gal & Ghahramani (2016): https://proceedings.mlr.press/v48/gal16.html ; https://papers.neurips.cc/paper_files/paper/2016/hash/076a0c97d09cf1a0ec3e19c7f2529f2b-Abstract.html
Bishop (1994), https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/mixture-density-networks/
ECMWF: https://www.ecmwf.int/en/research/modelling-and-prediction/quantifying-forecast-uncertainty ; https://www.ecmwf.int/en/forecasts/datasets/total-accumulated-precipitation
Gneiting & Raftery (2007): https://sites.stat.washington.edu/people/raftery/Research/PDF/Gneiting2007jasa.pdf
Equações renderizadas como figuras matemáticas em alta resolução.
{}

## Slide 8
8
LSTM determinística × LSTM probabilística
Curso Epagri 2026 Aula 05
Notes: Gal & Ghahramani (2016): https://proceedings.mlr.press/v48/gal16.html ; https://papers.neurips.cc/paper_files/paper/2016/hash/076a0c97d09cf1a0ec3e19c7f2529f2b-Abstract.html
Bishop (1994), https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/mixture-density-networks/
ECMWF: https://www.ecmwf.int/en/research/modelling-and-prediction/quantifying-forecast-uncertainty ; https://www.ecmwf.int/en/forecasts/datasets/total-accumulated-precipitation
Gneiting & Raftery (2007): https://sites.stat.washington.edu/people/raftery/Research/PDF/Gneiting2007jasa.pdf
Equações renderizadas como figuras matemáticas em alta resolução.
{"equations":[["Memória","h_t=\\mathrm{LSTM}(X_t)"],["Saída","\\widehat Q_{t+H}=g(h_t,\\mathbf r_t)"]],"examples":["p(q\\mid X_t,\\mathbf r_t)"]}

## Slide 9
9
Uma vazão prevista, várias possibilidades
Curso Epagri 2026
Aula 05
Mesma entrada e mesmo horizonte: previsão para t + 3 h
A Previsão pontual
B Distribuições possíveis
40 m³/s
Um valor para orientar a decisão
O valor isolado não informa a chance
de a vazão superar 60 m³/s.
Duas distribuições com média de 40 m³/s
Chart: Vazão (m³/s)
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100
Menor dispersão | 0 | 1.5588e-87 | 3.8186e-52 | 8.6296e-36 | 3.9208e-26 | 9.3711e-20 | 2.8966e-15 | 5.6499e-12 | 1.6873e-09 | 1.323e-07 | 3.861e-06 | 5.3139e-05 | 0.00040753 | 0.0019659 | 0.0065282 | 0.015985 | 0.030437 | 0.046998 | 0.060852 | 0.067875 | 0.066676 | 0.058743 | 0.047123 | 0.034857 | 0.024032 | 0.015584 | 0.0095782 | 0.0056174 | 0.0031616 | 0.0017162 | 0.00090242 | 0.00046138 | 0.00023012 | 0.0001123 | 5.3758e-05 | 2.5301e-05 | 1.1731e-05 | 5.3682e-06 | 2.4283e-06 | 1.0874e-06 | 4.8262e-07 | 2.1257e-07 | 9.3005e-08 | 4.046e-08 | 1.7515e-08 | 7.5509e-09 | 3.244e-09 | 1.3897e-09 | 5.9401e-10 | 2.5344e-10 | 1.0799e-10
Maior dispersão | 0 | 3.3942e-09 | 4.498e-06 | 0.00011116 | 0.00069217 | 0.002215 | 0.0048547 | 0.0083914 | 0.012369 | 0.016298 | 0.01979 | 0.022599 | 0.02462 | 0.025852 | 0.026363 | 0.026261 | 0.025666 | 0.024695 | 0.023457 | 0.022044 | 0.020533 | 0.018982 | 0.017439 | 0.015936 | 0.014499 | 0.013141 | 0.011873 | 0.010698 | 0.0096179 | 0.0086306 | 0.0077326 | 0.006919 | 0.0061844 | 0.0055231 | 0.0049291 | 0.0043968 | 0.0039204 | 0.0034946 | 0.0031146 | 0.0027758 | 0.0024738 | 0.0022048 | 0.0019653 | 0.0017522 | 0.0015626 | 0.0013939 | 0.0012438 | 0.0011103 | 0.00099147 | 0.00088572 | 0.0007916
O que a distribuição acrescenta?
Intervalos de vazão e probabilidades
de ultrapassar um limiar.
Menor dispersão
Maior dispersão
90% (m³/s): 31–51
P(Q > 60) ≈ 0,3%
90% (m³/s): 16–78
P(Q > 60) ≈ 13,7%
A mesma média pode acompanhar probabilidades de excedência muito diferentes.
HYDRO-UAI • CHUVA FUTURA E INCERTEZA
Exemplo sintético: distribuições lognormais. Intervalos centrais.

## Slide 10
10
Dropout na LSTM: rede completa e máscaras
Curso Epagri 2026
Aula 05

## Slide 11
11
LSTM + MC Dropout: funcionamento e exemplo
Curso Epagri 2026
Aula 05
HYDRO-UAI • CHUVA FUTURA E INCERTEZA
Ideia central
Mesma entrada, cinco passagens
Leitura intuitiva
A LSTM recebe a mesma janela.
O dropout permanece ativo
durante a previsão.
Janela de entrada Xₜ
Histórico de chuva, temperatura, etc
Pesos aprendidos permanecem fixos.
LSTM
Leitura + dropout
Máscara 1
q̂1 = 30 m³/s
Máscara 2
q̂2 = 35 m³/s
Máscara 3
q̂3 = 40 m³/s
Máscara 4
q̂4 = 45 m³/s
Máscara 5
q̂5 = 50 m³/s
1 Repetir a inferência
Mesma janela, novas
máscaras de dropout.
2 Reunir as saídas
Cada passagem produz
uma previsão pontual.
3 Resumir a dispersão
Calcular média, desvio
e quantis das saídas.
Exemplo numérico para uma janela e um horizonte
Cinco vazões (m³/s)
30, 35, 40, 45, 50
Média das passagens
q̄ = 200 / 5 = 40 m³/s
Dispersão amostral
s² = 250 / 4 = 62,5
s ≈ 7,91 m³/s
Cinco passagens facilitam o cálculo à mão. Na aplicação, aumentar B e verificar a estabilidade das estatísticas.

## Slide 12
12
MC Dropout: dos quantis ao hidrograma
Curso Epagri 2026
Aula 05
HYDRO-UAI • CHUVA FUTURA E INCERTEZA
Ideia central
Quantis para a mesma entrada
Leitura intuitiva
Ordenar as saídas e extrair
os quantis desejados.
Repetir em cada previsão.
Saídas ordenadas (m³/s)
30, 35, 40, 45, 50
Interpolação linear
B = 5 passagens
Q₀,₀₅ = 31 Q₀,₉₅ = 49
Intervalo central de 90%: [31; 49]
Q₀,₂₅ = 35 Q₀,₇₅ = 45
Intervalo central de 50%: [35; 45]
Mediana: 40 m³/s
1 Faixa variável
A dispersão pode mudar
ao longo do evento.
2 Cobertura no teste
O intervalo nominal de 90%
exige avaliação empírica.
3 Outras incertezas
Chuva ensemble e resíduos
exigem tratamento próprio.
Exemplo ao longo do evento: quantis em cada horizonte
Chart: Horizonte (h)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
5% | 17.05 | 21.7 | 31 | 38.75 | 32.55 | 24.8
Mediana | 22 | 28 | 40 | 50 | 42 | 32
95% | 26.95 | 34.3 | 49 | 61.25 | 51.45 | 39.2
Em +3 h: mediana = 40 m³/s
Faixa 5–95% = 31–49 m³/s
Linhas dos quantis, exemplo sintético.
Não representam garantia de cobertura.

## Slide 13
13
A única incerteza está dentro do modelo?
Curso Epagri 2026
Aula 05
A provocação
Entradas semelhantes podem acompanhar vazões diferentes.
O que varia?
Fatores não observados, erros de medição e a representação parcial do processo.
Como a rede aprende?
Cada par de entrada e vazão observada contribui para a perda. A rede compartilha o aprendizado entre situações semelhantes.

## Slide 14
14
MDN-GMM: a rede prevê uma distribuição
Curso Epagri 2026 Aula 05
Saída pontual
Cabeça MDN-GMM
t−6
t−5
t−4
t−3
t−2
t−1
t
LSTM
t−6
t−5
t−4
t−3
t−2
t−1
t
LSTM
Camada densa
Chart: m³/s
| -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0
Histórico | 15 | 15 | 17 | 25 | 38 | 31 | 25
Previsão | 25 | 31 | 38 | 45
Chart: Densidade (s/m³)
01
A LSTM extrai a memória.
02
A camada densa produz parâmetros condicionais.
03
Treinar pela densidade no observado.
A LSTM aprende a memória. A cabeça MDN transforma essa memória em parâmetros da distribuição.
HYDRO-UAI • CHUVA FUTURA E INCERTEZA
27 / 45
Notes: Dados sintéticos para fins didáticos.
Gal & Ghahramani (2016): https://proceedings.mlr.press/v48/gal16.html ; https://papers.neurips.cc/paper_files/paper/2016/hash/076a0c97d09cf1a0ec3e19c7f2529f2b-Abstract.html
Bishop (1994), https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/mixture-density-networks/
ECMWF: https://www.ecmwf.int/en/research/modelling-and-prediction/quantifying-forecast-uncertainty ; https://www.ecmwf.int/en/forecasts/datasets/total-accumulated-precipitation
Gneiting & Raftery (2007): https://sites.stat.washington.edu/people/raftery/Research/PDF/Gneiting2007jasa.pdf
Equações renderizadas como figuras matemáticas em alta resolução.
{}

## Slide 15
15
A mistura de três gaussianas
Curso Epagri 2026
Aula 05
Ideia central
Densidades ponderadas
Leitura intuitiva
Exemplo de parâmetros para uma janela de entrada
A distribuição condicional soma
K gaussianas ponderadas.
p(q | zₜ) = Σₖ πₖ N(q; μₖ, σₖ²)
πₖ ≥ 0 Σₖ πₖ = 1
σₖ > 0
K = 3 neste exemplo.
Chart: Vazão (m³/s)
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100
Componente 1 | 5.3532e-06 | 2.4476e-05 | 9.5364e-05 | 0.00031662 | 0.00089578 | 0.0021596 | 0.0044368 | 0.0077674 | 0.011588 | 0.014731 | 0.015958 | 0.014731 | 0.011588 | 0.0077674 | 0.0044368 | 0.0021596 | 0.00089578 | 0.00031662 | 9.5364e-05 | 2.4476e-05 | 5.3532e-06 | 9.977e-07 | 1.5845e-07 | 2.1444e-08 | 2.473e-09 | 2.4304e-10 | 2.0353e-11 | 1.4524e-12 | 8.832e-14 | 4.5766e-15 | 2.0209e-16 | 7.6043e-18 | 2.4383e-19 | 6.6624e-21 | 1.5512e-22 | 3.0778e-24 | 5.2038e-26 | 7.4975e-28 | 9.2049e-30 | 9.6302e-32 | 8.5855e-34 | 6.5224e-36 | 4.2225e-38 | 2.3294e-40 | 1.095e-42 | 4.3864e-45 | 1.4973e-47 | 4.3555e-50 | 1.0796e-52 | 2.2804e-55 | 4.1047e-58
Componente 2 | 7.4258e-12 | 6.482e-11 | 5.0632e-10 | 3.5391e-09 | 2.2136e-08 | 1.2389e-07 | 6.205e-07 | 2.7809e-06 | 1.1153e-05 | 4.0023e-05 | 0.00012852 | 0.00036932 | 0.00094967 | 0.0021852 | 0.0044992 | 0.0082898 | 0.013668 | 0.020164 | 0.026621 | 0.031449 | 0.033245 | 0.031449 | 0.026621 | 0.020164 | 0.013668 | 0.0082898 | 0.0044992 | 0.0021852 | 0.00094967 | 0.00036932 | 0.00012852 | 4.0023e-05 | 1.1153e-05 | 2.7809e-06 | 6.205e-07 | 1.2389e-07 | 2.2136e-08 | 3.5391e-09 | 5.0632e-10 | 6.482e-11 | 7.4258e-12 | 7.6123e-13 | 6.9829e-14 | 5.7319e-15 | 4.2102e-16 | 2.7673e-17 | 1.6276e-18 | 8.5665e-20 | 4.0345e-21 | 1.7003e-22 | 6.4122e-24
Componente 3 | 3.5449e-19 | 3.0623e-18 | 2.4852e-17 | 1.8946e-16 | 1.3569e-15 | 9.1287e-15 | 5.7695e-14 | 3.4255e-13 | 1.9106e-12 | 1.0011e-11 | 4.9275e-11 | 2.2785e-10 | 9.8972e-10 | 4.0387e-09 | 1.5482e-08 | 5.5752e-08 | 1.8861e-07 | 5.9939e-07 | 1.7894e-06 | 5.0186e-06 | 1.3222e-05 | 3.2726e-05 | 7.6089e-05 | 0.00016619 | 0.00034101 | 0.00065731 | 0.0011902 | 0.0020247 | 0.0032354 | 0.0048569 | 0.0068493 | 0.0090739 | 0.011293 | 0.013202 | 0.0145 | 0.01496 | 0.0145 | 0.013202 | 0.011293 | 0.0090739 | 0.0068493 | 0.0048569 | 0.0032354 | 0.0020247 | 0.0011902 | 0.00065731 | 0.00034101 | 0.00016619 | 7.6089e-05 | 3.2726e-05 | 1.3222e-05
1
Sobreposição
As componentes podem
se sobrepor.
2
Número K
K é uma escolha
do modelo.
3
Sem classes fixas
As gaussianas não são
classes hidrológicas.
Pesos π
0,2 0,5 0,3
Médias μ (m³/s)
20 40 70
Desvios σ (m³/s)
5 6 8
Uma MDN-GMM aprende a distribuição de Q condicionada às entradas disponíveis. Exemplo sintético.

## Slide 16
16
LSTM–MDN: das componentes à densidade final
Curso Epagri 2026
Aula 05
Ideia central
Soma das densidades
Leitura intuitiva
Exemplo: contribuição de cada componente em q = 50 m³/s
Cada entrada produz novos
pesos, médias e desvios.
1 Calcular Nₖ(q)
2 Ponderar por πₖ
3 Somar πₖ Nₖ(q)
Chart: Vazão (m³/s)
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100
Componente 1 | 5.3532e-06 | 2.4476e-05 | 9.5364e-05 | 0.00031662 | 0.00089578 | 0.0021596 | 0.0044368 | 0.0077674 | 0.011588 | 0.014731 | 0.015958 | 0.014731 | 0.011588 | 0.0077674 | 0.0044368 | 0.0021596 | 0.00089578 | 0.00031662 | 9.5364e-05 | 2.4476e-05 | 5.3532e-06 | 9.977e-07 | 1.5845e-07 | 2.1444e-08 | 2.473e-09 | 2.4304e-10 | 2.0353e-11 | 1.4524e-12 | 8.832e-14 | 4.5766e-15 | 2.0209e-16 | 7.6043e-18 | 2.4383e-19 | 6.6624e-21 | 1.5512e-22 | 3.0778e-24 | 5.2038e-26 | 7.4975e-28 | 9.2049e-30 | 9.6302e-32 | 8.5855e-34 | 6.5224e-36 | 4.2225e-38 | 2.3294e-40 | 1.095e-42 | 4.3864e-45 | 1.4973e-47 | 4.3555e-50 | 1.0796e-52 | 2.2804e-55 | 4.1047e-58
Componente 2 | 7.4258e-12 | 6.482e-11 | 5.0632e-10 | 3.5391e-09 | 2.2136e-08 | 1.2389e-07 | 6.205e-07 | 2.7809e-06 | 1.1153e-05 | 4.0023e-05 | 0.00012852 | 0.00036932 | 0.00094967 | 0.0021852 | 0.0044992 | 0.0082898 | 0.013668 | 0.020164 | 0.026621 | 0.031449 | 0.033245 | 0.031449 | 0.026621 | 0.020164 | 0.013668 | 0.0082898 | 0.0044992 | 0.0021852 | 0.00094967 | 0.00036932 | 0.00012852 | 4.0023e-05 | 1.1153e-05 | 2.7809e-06 | 6.205e-07 | 1.2389e-07 | 2.2136e-08 | 3.5391e-09 | 5.0632e-10 | 6.482e-11 | 7.4258e-12 | 7.6123e-13 | 6.9829e-14 | 5.7319e-15 | 4.2102e-16 | 2.7673e-17 | 1.6276e-18 | 8.5665e-20 | 4.0345e-21 | 1.7003e-22 | 6.4122e-24
Componente 3 | 3.5449e-19 | 3.0623e-18 | 2.4852e-17 | 1.8946e-16 | 1.3569e-15 | 9.1287e-15 | 5.7695e-14 | 3.4255e-13 | 1.9106e-12 | 1.0011e-11 | 4.9275e-11 | 2.2785e-10 | 9.8972e-10 | 4.0387e-09 | 1.5482e-08 | 5.5752e-08 | 1.8861e-07 | 5.9939e-07 | 1.7894e-06 | 5.0186e-06 | 1.3222e-05 | 3.2726e-05 | 7.6089e-05 | 0.00016619 | 0.00034101 | 0.00065731 | 0.0011902 | 0.0020247 | 0.0032354 | 0.0048569 | 0.0068493 | 0.0090739 | 0.011293 | 0.013202 | 0.0145 | 0.01496 | 0.0145 | 0.013202 | 0.011293 | 0.0090739 | 0.0068493 | 0.0048569 | 0.0032354 | 0.0020247 | 0.0011902 | 0.00065731 | 0.00034101 | 0.00016619 | 7.6089e-05 | 3.2726e-05 | 1.3222e-05
Mistura | 5.3532e-06 | 2.4476e-05 | 9.5364e-05 | 0.00031662 | 0.0008958 | 0.0021598 | 0.0044375 | 0.0077702 | 0.011599 | 0.014771 | 0.016086 | 0.0151 | 0.012537 | 0.0099526 | 0.0089361 | 0.010449 | 0.014563 | 0.020481 | 0.026718 | 0.031478 | 0.033264 | 0.031482 | 0.026697 | 0.02033 | 0.014009 | 0.0089471 | 0.0056895 | 0.0042098 | 0.0041851 | 0.0052262 | 0.0069779 | 0.0091139 | 0.011304 | 0.013205 | 0.014501 | 0.01496 | 0.0145 | 0.013202 | 0.011293 | 0.0090739 | 0.0068493 | 0.0048569 | 0.0032354 | 0.0020247 | 0.0011902 | 0.00065731 | 0.00034101 | 0.00016619 | 7.6089e-05 | 3.2726e-05 | 1.3222e-05
1
Parâmetros
A janela determina
πₖ, μₖ e σₖ.
2
Ponderação
Cada peso multiplica
a densidade correspondente.
3
Densidade final
A soma forma uma
distribuição de vazão.
π₁N₁(50)
≈ 0,00000000024
π₂N₂(50)
≈ 0,008290
π₃N₃(50) ≈ 0,000657
p(50 | zₜ) ≈ 0,008947
Exemplo: π = (0,2; 0,5; 0,3), μ = (20; 40; 70), σ = (5; 6; 8). Densidade não é probabilidade pontual.

## Slide 17
Relembrando: Treinamento da LSTM determinística
17
Curso Epagri 2026
Aula 05
Ideia central
Gradiente ao voltar no tempo
Leitura intuitiva
O observado orienta o ajuste da vazão prevista. A perda é o erro quadrático.
z(t−2)
z(t−1)
z(t)
gradiente
Estado completo da LSTM
Cada passo acrescenta uma transformação.
Cabeça de saída
LSTM e portas
1
Previsão
A rede produz uma única vazão por janela.
2
Erro e gradiente
O sinal do erro orienta o ajuste da saída.
3
Atualização
O otimizador ajusta a leitura e a LSTM.
Exemplo numérico para uma janela de treinamento
Previsto: 40 • Observado: 50
Gradiente na saída
A perda inicia o caminho de volta
O ajuste busca aproximar a previsão do observado.
Vazões em m³/s. Perda na saída final da janela. No lote, minimizar o erro quadrático médio (MSE).
Notes: Material didático adaptado às duas referências visuais fornecidas pelo usuário. Diagramas editáveis. Os exemplos numéricos e o ensemble de chuva são sintéticos. A Jacobiana refere-se ao estado completo da LSTM, z=[c;h], para uma previsão na saída final da janela.

## Slide 18
Treinamento da LSTM-GMM
18
Curso Epagri 2026
Aula 05
Ideia central
Gradiente ao voltar no tempo
Leitura intuitiva
O observado indica onde a densidade prevista deve ser alta. A perda é a NLL.
z(t−2)
z(t−1)
z(t)
gradiente
Estado completo da LSTM
Cada passo acrescenta uma transformação.
Cabeça de saída
LSTM e portas
1
Densidade
A rede produz pesos, médias e desvios.
2
Perda NLL
Baixa densidade no observado aumenta a perda.
3
Atualização
O gradiente ajusta a MDN e a LSTM.
Exemplo numérico para uma janela de treinamento
Vazão observada: 50 m³/s
Densidade nesse valor: 0,008947
Perda por log-verossimilhança
Gradiente em μ (ρ: contribuição relativa)
Exemplo: π = (0,2; 0,5; 0,3), μ = (20; 40; 70), σ = (5; 6; 8). No lote, minimizar a NLL média.
Notes: Material didático adaptado às duas referências visuais fornecidas pelo usuário. Diagramas editáveis. Os exemplos numéricos e o ensemble de chuva são sintéticos. A Jacobiana refere-se ao estado completo da LSTM, z=[c;h], para uma previsão na saída final da janela.

## Slide 19
19
Média e variância da mistura
Curso Epagri 2026
Aula 05
Ideia central
Decomposição da variância
Leitura intuitiva
Exemplo com os mesmos parâmetros da mistura
A média pondera as médias
das componentes.
m = Σₖ πₖ μₖ
O desvio total não é a média
ponderada dos desvios.
Var(Q) = Σₖ πₖ(σₖ² + μₖ²) − m²
Dentro das componentes
Σₖ πₖ σₖ²
Entre as médias
Σₖ πₖ(μₖ − m)²
1
Variância interna
Cada gaussiana tem
sua própria dispersão.
2
Entre as médias
A distância entre médias
também contribui.
3
Desvio total
Calcular a raiz quadrada
da variância total.
Média (m³/s)
m = 45
Variância (m³/s)²
42,2 + 325 = 367,2
Desvio padrão (m³/s)
DP(Q) = √367,2 ≈ 19,16
Exemplo: π = (0,2; 0,5; 0,3), μ = (20; 40; 70), σ = (5; 6; 8). Valores arredondados ao final.

## Slide 20
20
LSTM-GMM: exemplo de hidrograma probabilístico
Curso Epagri 2026 Aula 05
Contexto
Bacia identificada na figura: 14182500
Linha preta: vazão observada
Faixas: quantis da distribuição prevista
As faixas resumem a densidade condicional produzida pela LSTM-GMM.
01
5–95%: intervalo nominal de 90%.
02
25–75%: intervalo nominal de 50%.
03
A faixa varia ao longo do hidrograma.
Os quantis descrevem a distribuição prevista. A cobertura deve ser verificada em muitas previsões.
HYDRO-UAI • CHUVA FUTURA E INCERTEZA
37 / 45
Notes: Figura fornecida pelo docente. Fonte bibliográfica não indicada no arquivo recebido.
Gal & Ghahramani (2016): https://proceedings.mlr.press/v48/gal16.html ; https://papers.neurips.cc/paper_files/paper/2016/hash/076a0c97d09cf1a0ec3e19c7f2529f2b-Abstract.html
Bishop (1994), https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/mixture-density-networks/
ECMWF: https://www.ecmwf.int/en/research/modelling-and-prediction/quantifying-forecast-uncertainty ; https://www.ecmwf.int/en/forecasts/datasets/total-accumulated-precipitation
Gneiting & Raftery (2007): https://sites.stat.washington.edu/people/raftery/Research/PDF/Gneiting2007jasa.pdf
Equações renderizadas como figuras matemáticas em alta resolução.
{}

## Slide 21
21
LSTM-GMM: previsão probabilística de vazões
Curso Epagri 2026
Aula 05

## Slide 22
22

## Slide 23
HYDRO-UAI • EPAGRI
Curso Epagri
2026
OBRIGADO!
André Ferreira Rodrigues • Bruno Melo Brentan
Rodrigo Perdigão Bezerra
AULA 05