## Slide 1
HIDROLOGIA • ROTEIRO DE AULA
Regionalização
de vazões
Métodos tradicionais e regiões
hidrologicamente homogêneas
K-means · Ward
Hosking e Wallis · Index-flood · Q90 · máximas diárias anuais
Notes: Abertura (2 min). Pergunte: como estimar uma vazão em uma seção sem estação fluviométrica? Apresente a regionalização como transferência estruturada de informação. A aula contém 32 lâminas principais, 2 de referências e 4 de detalhamento matemático. A ordem segue conceito → cálculo dos alvos → regiões → curvas acumuladas e index-flood → L-momentos e distribuições → regressão do índice → regressão de Q90 → validação. Foram incorporados os dois artigos fornecidos pelo usuário. Os algoritmos abordados na aula são k-means e Ward. Sugestão de uso: cerca de 3 horas, com pausas para discussão e exercício; a sequência pode ser dividida em dois encontros. Q90 · máximas diárias anuais são os exemplos de vazão de referência; a mesma lógica se estende a outros percentis de permanência.
FONTES E RASTREABILIDADE
Síntese didática elaborada para esta aula.
Exemplos numéricos sintéticos, quando indicados, não representam estações reais. Os blocos de clusterização, Hosking–Wallis, index-flood e regressões são independentes. O hidrograma, as máximas diárias anuais e a curva de permanência usam a mesma série de 1.095 dias. A regressão sintética do índice possui outra base de 24 bacias; o exemplo aplicado combina sua previsão com uma curva regional teórica para ilustrar o produto index-flood.

## Slide 2
CONCEITO
O que é regionalização de vazões?
Fontes: Dalrymple (1960); Hosking e Wallis (1997); Cassalho et al. (2019), Hydrological Processes.
REGIONALIZAÇÃO DE VAZÕES
02 / 38
Transferir informação de bacias monitoradas
para estimar vazões onde faltam observações.
Bacias com estação
Séries de vazão + atributos
permitem estimar relações
regionais.
→
Bacia sem estação
Seus atributos permitem
aplicar as relações e prever
o alvo hidrológico.
Nesta aula: Q90 e quantis das máximas diárias anuais.
Notes: Conceito (4 min). A regionalização usa informação espacial para estimar uma estatística hidrológica na seção de interesse. As bacias monitoradas fornecem séries e atributos; uma bacia realmente não monitorada fornece somente atributos. O alvo deve ser explicitado: um percentil de permanência, a média das máximas anuais ou um quantil de frequência anual. A transferência por área, regressões regionais e index-flood são abordagens tradicionais. Para máximas, adotamos como variável o máximo anual das vazões médias diárias, diferente do pico instantâneo de cheia. A aula não usa redes neurais ou outros modelos de regressão por aprendizado de máquina.
FONTES E RASTREABILIDADE
Dalrymple, T. (1960). Flood-frequency analyses. USGS Water-Supply Paper 1543-A. https://www.usgs.gov/publications/flood-frequency-analyses-manual-hydrology-part-3
Hosking e Wallis (1997), Regional Frequency Analysis.
Hosking, J. R. M.; Wallis, J. R. (1993). Some statistics useful in regional frequency analysis. Water Resources Research, 29(2), 271–281. https://doi.org/10.1029/92WR01980
Hosking, J. R. M.; Wallis, J. R. (1997). Regional Frequency Analysis: An Approach Based on L-Moments. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511529443
Documentação oficial lmomRFA: https://search.r-project.org/CRAN/refmans/lmomRFA/html/regtst.html
Cassalho, F.; Beskow, S.; de Mello, C. R.; de Moura, M. M.; de Oliveira, L. F.; de Aguiar, M. S. (2019). Artificial intelligence for identifying hydrologically homogeneous regions: A state-of-the-art regional flood frequency analysis. Hydrological Processes, 33, 1101–1116. https://doi.org/10.1002/hyp.13388. PDF fornecido pelo usuário.
Exemplos numéricos sintéticos, quando indicados, não representam estações reais. Os blocos de clusterização, Hosking–Wallis, index-flood e regressões são independentes. O hidrograma, as máximas diárias anuais e a curva de permanência usam a mesma série de 1.095 dias. A regressão sintética do índice possui outra base de 24 bacias; o exemplo aplicado combina sua previsão com uma curva regional teórica para ilustrar o produto index-flood.

## Slide 3
FUNDAMENTOS
Duas perguntas hidrológicas
Fontes: Dalrymple (1960); Hosking e Wallis (1997); SGB.
REGIONALIZAÇÃO DE VAZÕES
03 / 38
 | Máximas: Q(T) | Permanência: Qp
Série usada | Máxima diária de cada ano | Vazões diárias
Pergunta | Qual máxima diária anual para um tempo de retorno T? | Qual vazão é igualada ou excedida em p% dos dias?
Probabilidade | Excedência anual = 1/T | Excedência diária = p/100
Exemplos | Q(10), Q(50), Q(100) | Q90, Q98
Q90 não significa tempo de retorno de 90 anos.
Notes: Fundamentos (5 min). Defina T em anos no modelo de máximas anuais e ressalte as hipóteses usuais de estacionariedade e independência entre anos. A excedência de Q90 é de 90% dos dias da distribuição diária de referência, e não de anos. Q90 é o quantil de não excedência 0,10; Q98 é o quantil 0,02. O número 90 não se converte em T. Notação: Qp com p em porcentagem; Q(T) para tempo de retorno.
FONTES E RASTREABILIDADE
Dalrymple, T. (1960). Flood-frequency analyses. USGS Water-Supply Paper 1543-A. https://www.usgs.gov/publications/flood-frequency-analyses-manual-hydrology-part-3
Hosking e Wallis (1997), Regional Frequency Analysis.
SGB. Estudos de vazões de 95% de permanência. https://www.sgb.gov.br/estudos-das-vazoes-de-95-de-permanencia
Holmes, M. G. R. et al. (2002). A region of influence approach to predicting flow duration curves within ungauged catchments. Hydrology and Earth System Sciences, 6, 721–731. https://hess.copernicus.org/articles/6/721/2002/
Exemplos numéricos sintéticos, quando indicados, não representam estações reais. Os blocos de clusterização, Hosking–Wallis, index-flood e regressões são independentes. O hidrograma, as máximas diárias anuais e a curva de permanência usam a mesma série de 1.095 dias. A regressão sintética do índice possui outra base de 24 bacias; o exemplo aplicado combina sua previsão com uma curva regional teórica para ilustrar o produto index-flood.

## Slide 4
SÉRIE DIÁRIA E PERMANÊNCIA
Cálculo de Q90: ordenar e localizar 90%
EXEMPLO SINTÉTICO · elaboração didática · série de 1.095 dias; convenção de posição de plotagem p = 100 m/(N+1).
REGIONALIZAÇÃO DE VAZÕES
04 / 38
Posição m | Q ordenada (m³/s) | p (%)
1 | 126,6459 | 0,09
2 | 120,5143 | 0,18
985 | 8,6294 | 89,87
986 | 8,6221 | 89,96
987 | 8,6077 | 90,05
1095 | 7,1379 | 99,91
1 Ordenar do maior para o menor.
2 Calcular p = 100m/(N+1).
3 Interpolar em p = 90%.
m₉₀ = 0,90 × 1.096 = 986,4
Q90 = 8,62 m³/s
Notes: Cálculo (7 min). A tabela mostra posições selecionadas de uma única ordenação de todos os 1.095 dias, e não uma amostra de seis dias. m=1 corresponde à maior vazão. A convenção de Weibull ilustrada é p=100m/(N+1); existem outras convenções de percentil. Para p=90, m=986,4: interpolar 40% do caminho entre as vazões nas posições 986 e 987. O resultado sem arredondamento é 8,6163508 m³/s. As casas decimais extras na tabela apenas permitem conferir a interpolação. Falhas, período de referência e dias válidos precisam ser tratados antes do cálculo.
FONTES E RASTREABILIDADE
SGB. Estudos de vazões de 95% de permanência. https://www.sgb.gov.br/estudos-das-vazoes-de-95-de-permanencia
Holmes, M. G. R. et al. (2002). A region of influence approach to predicting flow duration curves within ungauged catchments. Hydrology and Earth System Sciences, 6, 721–731. https://hess.copernicus.org/articles/6/721/2002/
Exemplos numéricos sintéticos, quando indicados, não representam estações reais. Os blocos de clusterização, Hosking–Wallis, index-flood e regressões são independentes. O hidrograma, as máximas diárias anuais e a curva de permanência usam a mesma série de 1.095 dias. A regressão sintética do índice possui outra base de 24 bacias; o exemplo aplicado combina sua previsão com uma curva regional teórica para ilustrar o produto index-flood.

## Slide 5
SÉRIE DIÁRIA E PERMANÊNCIA
Q90 na curva de permanência
EXEMPLO SINTÉTICO · elaboração didática · mesma série de 1.095 dias. À direita, ampliação da cauda de baixas vazões.
REGIONALIZAÇÃO DE VAZÕES
05 / 38
Toda a distribuição diária
Detalhe próximo a 90%
Chart: Q (m³/s)
Q90 | 8.6164
Chart: Q (m³/s)
| 80.779965000000004 | 81.647586000000004 | 82.515207000000004 | 83.382828000000003 | 84.250448000000006 | 85.118069000000006 | 85.985690000000005 | 86.853309999999993 | 87.720930999999993 | 88.588552000000007 | 89.456171999999995 | 90 | 90.323792999999995 | 91.191413999999995 | 92.059033999999997 | 92.926654999999997 | 93.794275999999996 | 94.661896999999996 | 95.529516999999998 | 96.397137999999998 | 97.264758999999998 | 98 | 98.132379 | 99 | 99.5 | 99.908759000000003
Curva | 9.5983 | 9.4679 | 9.3907 | 9.3233 | 9.189 | 9.1396 | 9.0878 | 9.0041 | 8.9186 | 8.7904 | 8.6568 | 8.6164 | 8.588 | 8.5249 | 8.4109 | 8.3196 | 8.2603 | 8.2083 | 8.125 | 8.0436 | 7.8764 | 7.7672 | 7.7352 | 7.4127 | 7.3765 | 7.1379
Leitura de Q90 | 8.6164 | 8.6164 | 6
Q90 | 8.6164
Q90 = 8,62 m³/s: igualada ou excedida em 90% dos dias.
Notes: Interpretação (6 min). A curva de permanência organiza valores por frequência de excedência, perdendo a ordem temporal. Q90 é o quantil de não excedência 0,10 da distribuição diária; não corresponde a um tempo de retorno de 90 anos. Nesta mesma série Q98=7,7672225 m³/s, menor que Q90 porque é excedida com maior frequência. A porcentagem se refere ao conjunto de dias do período adotado, sem garantia da mesma porcentagem em cada ano ou de uma duração máxima de estiagem consecutiva. As curvas usam redução de pontos para exibição, mas o cálculo usa todos os dias.
FONTES E RASTREABILIDADE
SGB. Estudos de vazões de 95% de permanência. https://www.sgb.gov.br/estudos-das-vazoes-de-95-de-permanencia
Holmes, M. G. R. et al. (2002). A region of influence approach to predicting flow duration curves within ungauged catchments. Hydrology and Earth System Sciences, 6, 721–731. https://hess.copernicus.org/articles/6/721/2002/
Exemplos numéricos sintéticos, quando indicados, não representam estações reais. Os blocos de clusterização, Hosking–Wallis, index-flood e regressões são independentes. O hidrograma, as máximas diárias anuais e a curva de permanência usam a mesma série de 1.095 dias. A regressão sintética do índice possui outra base de 24 bacias; o exemplo aplicado combina sua previsão com uma curva regional teórica para ilustrar o produto index-flood.

## Slide 6
SÉRIE DIÁRIA E FREQUÊNCIA ANUAL
Série de máximas diárias anuais
EXEMPLO SINTÉTICO · elaboração didática · três anos servem apenas para ilustrar a extração; não sustentam extrapolações de frequência.
REGIONALIZAÇÃO DE VAZÕES
06 / 38
Chart: Q diária (m³/s)
Máximas diárias anuais | 86.4668 | 126.6459 | 120.5143
Mᵧ = max {Q diária no ano y}
M = {86,47; 126,65; 120,51} m³/s
Uma observação por ano.
Média: μ = 111,21 m³/s.
Notes: Máximas diárias anuais (7 min). A série original é de vazões médias diárias. Para cada ano hidrológico definido, tomar a maior dessas médias diárias; isso não estima automaticamente o pico instantâneo. No exemplo de três anos de 365 dias, as máximas são 86,4668; 126,646; 120,514 m³/s e sua média é 111,209. O gráfico preserva os picos ao reduzir pontos para exibição. A escolha do ano hidrológico e a completude de cada ano devem impedir que falhas na estação chuvosa produzam máximas artificialmente baixas. A série de três anos é exclusivamente demonstrativa; a curva regional GEV dos slides seguintes é um exemplo teórico independente.
FONTES E RASTREABILIDADE
Dalrymple, T. (1960). Flood-frequency analyses. USGS Water-Supply Paper 1543-A. https://www.usgs.gov/publications/flood-frequency-analyses-manual-hydrology-part-3
Hosking e Wallis (1997), Regional Frequency Analysis.
Hosking, J. R. M.; Wallis, J. R. (1993). Some statistics useful in regional frequency analysis. Water Resources Research, 29(2), 271–281. https://doi.org/10.1029/92WR01980
Hosking, J. R. M.; Wallis, J. R. (1997). Regional Frequency Analysis: An Approach Based on L-Moments. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511529443
Documentação oficial lmomRFA: https://search.r-project.org/CRAN/refmans/lmomRFA/html/regtst.html
Exemplos numéricos sintéticos, quando indicados, não representam estações reais. Os blocos de clusterização, Hosking–Wallis, index-flood e regressões são independentes. O hidrograma, as máximas diárias anuais e a curva de permanência usam a mesma série de 1.095 dias. A regressão sintética do índice possui outra base de 24 bacias; o exemplo aplicado combina sua previsão com uma curva regional teórica para ilustrar o produto index-flood.

## Slide 7
DADOS E CONSISTÊNCIA
Preparação da base regional
REGIONALIZAÇÃO DE VAZÕES
07 / 38
Séries de vazão
Extensão e falhas
Consistência das medições
Reservatórios e derivações
Mudanças de regime
Características das bacias
Área de drenagem e relevo
Precipitação e sazonalidade
Solos, geologia e recarga
Uso e cobertura da terra
Mesma definição do alvo, das unidades e do período de referência.
Notes: Dados (5 min). Verificar qualidade, extensão, sincronismo das observações e influências antrópicas antes da regionalização. Para máximas diárias anuais, discutir mudanças de regime e independência interanual. Um teste de tendência não significativo não prova estacionariedade. Para permanência, discutir períodos hidrológicos comparáveis e representatividade de anos secos. Atributos de aplicação devem estar disponíveis também nas bacias sem posto; estatísticas derivadas da vazão local não podem entrar como entrada disponível em um cenário realmente não monitorado. Evitar preencher falhas extensas sem discutir o efeito na incerteza.
FONTES E RASTREABILIDADE
Hosking, J. R. M.; Wallis, J. R. (1993). Some statistics useful in regional frequency analysis. Water Resources Research, 29(2), 271–281. https://doi.org/10.1029/92WR01980
Hosking, J. R. M.; Wallis, J. R. (1997). Regional Frequency Analysis: An Approach Based on L-Moments. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511529443
Documentação oficial lmomRFA: https://search.r-project.org/CRAN/refmans/lmomRFA/html/regtst.html
SGB. Estudos de vazões de 95% de permanência. https://www.sgb.gov.br/estudos-das-vazoes-de-95-de-permanencia
Holmes, M. G. R. et al. (2002). A region of influence approach to predicting flow duration curves within ungauged catchments. Hydrology and Earth System Sciences, 6, 721–731. https://hess.copernicus.org/articles/6/721/2002/
Exemplos numéricos sintéticos, quando indicados, não representam estações reais. Os blocos de clusterização, Hosking–Wallis, index-flood e regressões são independentes. O hidrograma, as máximas diárias anuais e a curva de permanência usam a mesma série de 1.095 dias. A regressão sintética do índice possui outra base de 24 bacias; o exemplo aplicado combina sua previsão com uma curva regional teórica para ilustrar o produto index-flood.

## Slide 8
FORMAÇÃO DAS REGIÕES
Regiões hidrologicamente homogêneas
Bacias semelhantes podem compartilhar uma relação regional.
SEIS BACIAS • TRÊS REGIÕES CANDIDATAS
B1
B2
B3
B4
B5
B6
Esquema ilustrativo, sem localização geográfica real.
A cor identifica o grupo
Região candidata 1
B1 e B6
Região candidata 2
B2 e B4
Região candidata 3
B3 e B5
Áreas e vazões podem diferir.
As bacias do grupo podem
estar separadas no espaço.
1 Agrupar: k-means ou Ward
Atributos físicos e climáticos
2 Avaliar: Hosking e Wallis
Séries de vazão — análise das máximas
Fontes: Hosking e Wallis (1997); Cassalho et al. (2019), Hydrological Processes. Figura: elaboração didática.
REGIONALIZAÇÃO DE VAZÕES
08 / 38
Notes: Regiões (5 min). Homogeneidade é relativa a um alvo e a uma hipótese. Na frequência de máximas, espera-se uma distribuição comum depois de remover a escala local; isso será visualizado após os algoritmos. A clusterização produz candidatos a partir de atributos, não um certificado de homogeneidade. Contiguidade geográfica não é exigência matemática do index-flood. Cassalho et al., Hydrological Processes, aplicaram cinco algoritmos e três distâncias; nesta aula a formação dos grupos fica restrita ao k-means e a Ward. Ward aparece na revisão do artigo, mas não foi um dos algoritmos comparados empiricamente pelos autores.
FONTES E RASTREABILIDADE
Hosking, J. R. M.; Wallis, J. R. (1993). Some statistics useful in regional frequency analysis. Water Resources Research, 29(2), 271–281. https://doi.org/10.1029/92WR01980
Hosking, J. R. M.; Wallis, J. R. (1997). Regional Frequency Analysis: An Approach Based on L-Moments. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511529443
Documentação oficial lmomRFA: https://search.r-project.org/CRAN/refmans/lmomRFA/html/regtst.html
Cassalho, F.; Beskow, S.; de Mello, C. R.; de Moura, M. M.; de Oliveira, L. F.; de Aguiar, M. S. (2019). Artificial intelligence for identifying hydrologically homogeneous regions: A state-of-the-art regional flood frequency analysis. Hydrological Processes, 33, 1101–1116. https://doi.org/10.1002/hyp.13388. PDF fornecido pelo usuário.
Documentação oficial scikit-learn, Clustering (k-means e Ward): https://scikit-learn.org/stable/modules/clustering.html
Exemplos numéricos sintéticos, quando indicados, não representam estações reais. Os blocos de clusterização, Hosking–Wallis, index-flood e regressões são independentes. O hidrograma, as máximas diárias anuais e a curva de permanência usam a mesma série de 1.095 dias. A regressão sintética do índice possui outra base de 24 bacias; o exemplo aplicado combina sua previsão com uma curva regional teórica para ilustrar o produto index-flood.
FIGURA DIDÁTICA — seis bacias e três regiões candidatas. A mesma cor identifica um grupo: B1 e B6 (verde-azulado), B2 e B4 (ocre), B3 e B5 (violeta). Cada contorno representa o divisor de águas; os traços azuis mostram a drenagem e o ponto no limite inferior marca o exutório. A figura é inteiramente esquemática, sem mapa, medições ou estações reais. As bacias de um grupo foram colocadas em posições separadas e com tamanhos diferentes para ilustrar que contiguidade e igualdade de área não são requisitos de homogeneidade. As cores representam uma classificação hipotética, não um resultado estatístico. Reforce a sequência: atributos físicos e climáticos → regiões candidatas por k-means ou Ward → avaliação hidrológica. Para máximas, a hipótese relevante é a semelhança da distribuição adimensional, com escalas locais próprias; Hosking e Wallis avaliam a heterogeneidade pelas séries. A figura não demonstra que todo grupo físico seja hidrologicamente homogêneo.

## Slide 9
FORMAÇÃO DOS GRUPOS
Atributos em uma escala comparável
Exemplo de procedimentos; transformação e padronização ajustadas somente na base de treinamento.
REGIONALIZAÇÃO DE VAZÕES
09 / 38
Etapa | Decisão prática
Selecionar | Usar atributos com significado hidrológico e disponíveis em bacias sem posto.
Transformar | Aplicar log em variáveis muito assimétricas, como a área de drenagem, quando adequado.
Padronizar | z = (x − média) / desvio-padrão
Revisar | Tratar redundância, valores extremos e dependência entre atributos.
A unidade de medida não deve decidir o agrupamento.
Notes: Preparação de X (5 min). Comparar uma variável em km² com outra em graus sem padronização pode fazer a primeira dominar a distância euclidiana. Padronização dá escala comparável, mas não resolve redundância: dois atributos muito correlacionados podem duplicar o peso de um processo. Seleção, transformação e parâmetros de padronização devem ser ajustados dentro do treinamento na validação. Não colocar simultaneamente vazões-alvo e atributos usados para prever bacias sem posto. O exemplo seguinte usa apenas precipitação e declividade padronizadas, para possibilitar visualização bidimensional.
FONTES E RASTREABILIDADE
Documentação oficial scikit-learn, Clustering (k-means e Ward): https://scikit-learn.org/stable/modules/clustering.html
Exemplos numéricos sintéticos, quando indicados, não representam estações reais. Os blocos de clusterização, Hosking–Wallis, index-flood e regressões são independentes. O hidrograma, as máximas diárias anuais e a curva de permanência usam a mesma série de 1.095 dias. A regressão sintética do índice possui outra base de 24 bacias; o exemplo aplicado combina sua previsão com uma curva regional teórica para ilustrar o produto index-flood.

## Slide 10
CLUSTERIZAÇÃO · K-MEANS
K-means: atribuir e recalcular os centroides
EXEMPLO SINTÉTICO · elaboração didática · 30 bacias; K = 3.
REGIONALIZAÇÃO DE VAZÕES
10 / 38
Inicialização
Após as iterações
Chart: Declividade padronizada
| -1.9623079999999999 | -1.5244489999999999 | -1.5262500000000001 | -1.551007 | -1.640239
Grupo 1 | -0.97215 | -0.88936 | -0.97689 | -0.45094 | -0.89112
Grupo 2 | -0.50053 | -0.41953 | -0.87318 | -0.86792 | -0.40204 | -0.34777 | -0.48542 | -0.58344 | 1.9914 | 1.4643 | 1.1858 | 0.73105 | 1.4777 | 1.2293 | 1.7676 | 1.5588 | 0.21496
Grupo 3 | -1.1231 | -0.45802 | -0.62363 | -1.1614 | -0.60808 | 1.5528 | -0.14639 | -0.39276
Centroides | -0.97215 | -1.1231 | -0.34777
Chart: Declividade padronizada
| -1.9623079999999999 | -1.5244489999999999 | -1.102641 | -1.5262500000000001 | -1.551007 | -0.97769899999999998 | -1.640239 | -0.91400800000000004
Grupo 1 | -0.97215 | -0.88936 | -1.1231 | -0.97689 | -0.45094 | -0.45802 | -0.89112 | -0.62363
Grupo 2 | 1.9914 | 1.4643 | 1.1858 | 1.5528 | 0.73105 | 1.4777 | 1.2293 | 1.7676 | 1.5588 | 0.21496
Grupo 3 | -1.1614 | -0.50053 | -0.41953 | -0.87318 | -0.86792 | -0.60808 | -0.40204 | -0.34777 | -0.48542 | -0.58344 | -0.14639 | -0.39276
Centroides | -0.79815 | -0.62123 | 0.81107
1. Atribuir ao centro mais próximo 2. Atualizar os centros 3. Repetir
Notes: K-means (7 min). Exiba a inicialização e peça que a turma preveja o movimento de um centro. As cores indicam rótulos de grupo; o X é um centroide. A figura mostra uma trajetória de Lloyd calculada, não é animação. A comparação final de técnicas usa o resultado de 30 inicializações. O critério é J = soma sobre grupos e bacias da distância euclidiana ao centro ao quadrado. K-means pode ficar em um mínimo local: repetir inicializações e verificar estabilidade. Centros são vetores de atributos e não estações físicas.
FONTES E RASTREABILIDADE
Documentação oficial scikit-learn, Clustering (k-means e Ward): https://scikit-learn.org/stable/modules/clustering.html
Exemplos numéricos sintéticos, quando indicados, não representam estações reais. Os blocos de clusterização, Hosking–Wallis, index-flood e regressões são independentes. O hidrograma, as máximas diárias anuais e a curva de permanência usam a mesma série de 1.095 dias. A regressão sintética do índice possui outra base de 24 bacias; o exemplo aplicado combina sua previsão com uma curva regional teórica para ilustrar o produto index-flood.

## Slide 11
CLUSTERIZAÇÃO · WARD
Ward: uma hierarquia de fusões
EXEMPLO SINTÉTICO · elaboração didática · dendrograma das mesmas 30 bacias.
REGIONALIZAÇÃO DE VAZÕES
11 / 38
Chart: Altura de fusão
| 35 | 35 | 45 | 45
Fusão 1 | 0 | 0.087548 | 0.087548 | 0
Fusão 2 | 0 | 0.14125 | 0.14125 | 0.087548
Fusão 3 | 0 | 0.49256 | 0.49256 | 0.14125
Fusão 4 | 0 | 0.62533 | 0.62533 | 0.49256
Fusão 5 | 0 | 0.17744 | 0.17744 | 0
Fusão 6 | 0 | 0.6963 | 0.6963 | 0.17744
Fusão 7 | 0.62533 | 1.26 | 1.26 | 0.6963
Fusão 8 | 0 | 0.3607 | 0.3607 | 0
Fusão 9 | 0 | 0.52133 | 0.52133 | 0
Fusão 10 | 0 | 0.062736 | 0.062736 | 0
Fusão 11 | 0 | 0.28226 | 0.28226 | 0.062736
Fusão 12 | 0 | 0.29113 | 0.29113 | 0
Hierarquia
Cada bacia começa
em seu grupo.
As fusões sucessivas
formam uma árvore.
Corte horizontal ilustrado → K = 3 grupos
Notes: Ward (6 min). Percorra uma fusão de baixa altura e depois uma fusão elevada. O método une grupos de modo a minimizar o aumento da soma de quadrados intragrupo. O eixo vertical é a altura na convenção de Ward da implementação; não representa vazão. O corte em altura 4,489 produz três grupos nesta amostra. A ordem horizontal é a ordem das folhas, sem significado espacial. Ward não fornece automaticamente uma regra preditiva para uma nova bacia; mais adiante, uma regra de atribuição em atributos deverá ser declarada.
FONTES E RASTREABILIDADE
Documentação oficial scikit-learn, Clustering (k-means e Ward): https://scikit-learn.org/stable/modules/clustering.html
Exemplos numéricos sintéticos, quando indicados, não representam estações reais. Os blocos de clusterização, Hosking–Wallis, index-flood e regressões são independentes. O hidrograma, as máximas diárias anuais e a curva de permanência usam a mesma série de 1.095 dias. A regressão sintética do índice possui outra base de 24 bacias; o exemplo aplicado combina sua previsão com uma curva regional teórica para ilustrar o produto index-flood.

## Slide 12
ESCOLHA DOS AGRUPAMENTOS
K-means e Ward: comparar regiões candidatas
EXEMPLO SINTÉTICO · elaboração didática · 30 bacias, mesmos atributos e K = 3; cores alinhadas entre os resultados.
REGIONALIZAÇÃO DE VAZÕES
12 / 38
K-means: partição por centroides
Ward: corte do dendrograma
Chart: Declividade padronizada
| -1.9623079999999999 | -1.5244489999999999 | -1.102641 | -1.5262500000000001 | -1.551007 | -0.97769899999999998 | -1.640239 | -0.91400800000000004
Grupo 1 | -0.97215 | -0.88936 | -1.1231 | -0.97689 | -0.45094 | -0.45802 | -0.89112 | -0.62363
Grupo 2 | 1.9914 | 1.4643 | 1.1858 | 1.5528 | 0.73105 | 1.4777 | 1.2293 | 1.7676 | 1.5588
Grupo 3 | -1.1614 | -0.50053 | -0.41953 | -0.87318 | -0.86792 | -0.60808 | -0.40204 | -0.34777 | -0.48542 | -0.58344 | -0.14639 | 0.21496 | -0.39276
Chart: Declividade padronizada
| -1.9623079999999999 | -1.5244489999999999 | -1.102641 | -1.5262500000000001 | -1.551007 | -0.97769899999999998 | -1.640239 | -0.91400800000000004
Grupo 1 | -0.97215 | -0.88936 | -1.1231 | -0.97689 | -0.45094 | -0.45802 | -0.89112 | -0.62363
Grupo 2 | 1.9914 | 1.4643 | 1.1858 | 1.5528 | 0.73105 | 1.4777 | 1.2293 | 1.7676 | 1.5588 | 0.21496
Grupo 3 | -1.1614 | -0.50053 | -0.41953 | -0.87318 | -0.86792 | -0.60808 | -0.40204 | -0.34777 | -0.48542 | -0.58344 | -0.14639 | -0.39276
Escolher K: estabilidade + coerência física + informação disponível.
Notes: Comparação (6 min). O k-means minimiza a soma de distâncias euclidianas ao quadrado aos centroides; Ward constrói fusões de grupos para minimizar o aumento da soma de quadrados intragrupo. Ambos usam os mesmos atributos padronizados do exemplo. K=3 é uma escolha didática, independente do número de técnicas. Avaliar vários K, sensibilidade dos grupos, número de estações, extensão de registro e diagnóstico hidrológico. Silhuetas deste exemplo: 0,593 e 0,579, diferença que não estabelece superioridade universal. Os exemplos de Hosking–Wallis usam outras regiões sintéticas; H1 não foi calculado para estes clusters. Em dados reais deve-se manter o vínculo entre cada bacia, seus atributos e sua série.
FONTES E RASTREABILIDADE
Documentação oficial scikit-learn, Clustering (k-means e Ward): https://scikit-learn.org/stable/modules/clustering.html
Hosking, J. R. M.; Wallis, J. R. (1993). Some statistics useful in regional frequency analysis. Water Resources Research, 29(2), 271–281. https://doi.org/10.1029/92WR01980
Hosking, J. R. M.; Wallis, J. R. (1997). Regional Frequency Analysis: An Approach Based on L-Moments. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511529443
Documentação oficial lmomRFA: https://search.r-project.org/CRAN/refmans/lmomRFA/html/regtst.html
Cassalho, F.; Beskow, S.; de Mello, C. R.; de Moura, M. M.; de Oliveira, L. F.; de Aguiar, M. S. (2019). Artificial intelligence for identifying hydrologically homogeneous regions: A state-of-the-art regional flood frequency analysis. Hydrological Processes, 33, 1101–1116. https://doi.org/10.1002/hyp.13388. PDF fornecido pelo usuário.
Exemplos numéricos sintéticos, quando indicados, não representam estações reais. Os blocos de clusterização, Hosking–Wallis, index-flood e regressões são independentes. O hidrograma, as máximas diárias anuais e a curva de permanência usam a mesma série de 1.095 dias. A regressão sintética do índice possui outra base de 24 bacias; o exemplo aplicado combina sua previsão com uma curva regional teórica para ilustrar o produto index-flood.

## Slide 13
HIPÓTESE DE HOMOGENEIDADE REGIONAL
Máximas: mesma forma, escalas diferentes
EXEMPLO SINTÉTICO · elaboração didática · distribuições acumuladas teóricas das máximas diárias anuais.
REGIONALIZAÇÃO DE VAZÕES
13 / 38
Vazões em unidades originais
Vazões divididas pela média μ
Chart: F: não excedência
Chart: F: não excedência
μ = 40
μ = 80
μ = 140 m³/s
Fᵢ(q) = Fᴿ(q / μᵢ)
Notes: Curva acumulada (7 min). Agora os eixos são vazão no eixo horizontal e probabilidade de não excedência F no vertical. São distribuições das máximas anuais, não curvas de permanência de todos os dias. Na hipótese index-flood, as funções acumuladas diferem apenas por escala: F_i(q)=F_R(q/μ_i). μ_i é a média das máximas diárias anuais de cada estação. As três curvas teóricas coincidem exatamente após dividir pela média; em dados amostrais esperamos proximidade compatível com a variabilidade de amostragem, não sobreposição perfeita. A função teórica usada é GEV com média adimensional 1, independente das três máximas extraídas no slide 6.
FONTES E RASTREABILIDADE
Hosking, J. R. M.; Wallis, J. R. (1993). Some statistics useful in regional frequency analysis. Water Resources Research, 29(2), 271–281. https://doi.org/10.1029/92WR01980
Hosking, J. R. M.; Wallis, J. R. (1997). Regional Frequency Analysis: An Approach Based on L-Moments. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511529443
Documentação oficial lmomRFA: https://search.r-project.org/CRAN/refmans/lmomRFA/html/regtst.html
Dalrymple, T. (1960). Flood-frequency analyses. USGS Water-Supply Paper 1543-A. https://www.usgs.gov/publications/flood-frequency-analyses-manual-hydrology-part-3
Hosking e Wallis (1997), Regional Frequency Analysis.
Exemplos numéricos sintéticos, quando indicados, não representam estações reais. Os blocos de clusterização, Hosking–Wallis, index-flood e regressões são independentes. O hidrograma, as máximas diárias anuais e a curva de permanência usam a mesma série de 1.095 dias. A regressão sintética do índice possui outra base de 24 bacias; o exemplo aplicado combina sua previsão com uma curva regional teórica para ilustrar o produto index-flood.

## Slide 14
MÁXIMAS · INDEX-FLOOD
Princípio do index-flood
Fontes: Dalrymple (1960); Hosking e Wallis (1997).
REGIONALIZAÇÃO DE VAZÕES
14 / 38
Qᵢ(T) = μᵢ × gᴿ(T)
μᵢ: escala da bacia
Índice local: nesta aula,
a média das máximas
diárias anuais.
gᴿ(T): crescimento regional
Quantil adimensional comum
às bacias da região.
A magnitude é local; a forma da distribuição é compartilhada.
Notes: Index-flood (6 min). A equação separa escala local μ_i e forma regional gR(T). Nesta aula, μ_i é a média das máximas
diárias anuais. Não é a vazão média diária e não é necessariamente Q2. Defina a variável adimensional Z_i,y = M_i,y / μ_i para as máximas anuais M. Sob a hipótese regional, Z tem a mesma distribuição em todos os postos. Em uma bacia sem dados, ambos os componentes precisam ser estimados: a curva regional com postos e o índice local com uma relação regional baseada em atributos.
FONTES E RASTREABILIDADE
Dalrymple, T. (1960). Flood-frequency analyses. USGS Water-Supply Paper 1543-A. https://www.usgs.gov/publications/flood-frequency-analyses-manual-hydrology-part-3
Hosking e Wallis (1997), Regional Frequency Analysis.
Hosking, J. R. M.; Wallis, J. R. (1993). Some statistics useful in regional frequency analysis. Water Resources Research, 29(2), 271–281. https://doi.org/10.1029/92WR01980
Hosking, J. R. M.; Wallis, J. R. (1997). Regional Frequency Analysis: An Approach Based on L-Moments. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511529443
Documentação oficial lmomRFA: https://search.r-project.org/CRAN/refmans/lmomRFA/html/regtst.html
Exemplos numéricos sintéticos, quando indicados, não representam estações reais. Os blocos de clusterização, Hosking–Wallis, index-flood e regressões são independentes. O hidrograma, as máximas diárias anuais e a curva de permanência usam a mesma série de 1.095 dias. A regressão sintética do índice possui outra base de 24 bacias; o exemplo aplicado combina sua previsão com uma curva regional teórica para ilustrar o produto index-flood.

## Slide 15
INDEX-FLOOD · CURVA DE CRESCIMENTO
Da frequência acumulada ao tempo de retorno
EXEMPLO SINTÉTICO · elaboração didática · curva regional GEV teórica, com média adimensional igual a 1.
REGIONALIZAÇÃO DE VAZÕES
15 / 38
Chart: gᴿ(T) = Q(T) / μ
| 1.4 | 1.526581 | 1.6646080000000001 | 1.815113 | 1.9792270000000001 | 2 | 2.1581800000000002 | 2.3533119999999998 | 2.566087 | 2.7981009999999999 | 3.0510920000000001 | 3.3269570000000002 | 3.627764 | 3.9557690000000001 | 4.3134309999999996 | 4.7034310000000001 | 5 | 5.1286930000000002 | 5.5924050000000003 | 6.0980439999999998 | 6.6494 | 7.2506069999999996 | 7.9061719999999998 | 8.6210109999999993 | 9.4004809999999992 | 10 | 10.250427999999999 | 11.177223 | 12.187813999999999 | 13.289778 | 14.491377 | 15.801617999999999 | 17.230325000000001 | 18.788208999999998 | 20 | 20.486948999999999 | 22.339282000000001 | 24.359093000000001 | 26.561526000000001 | 28.963093000000001 | 31.581797999999999 | 34.437274000000002 | 37.550927999999999 | 40.946103999999998 | 44.648256000000003 | 48.685138000000002 | 50 | 53.087017000000003 | 57.886892000000003 | 63.120749000000004 | 68.827826000000002 | 75.050910999999999 | 81.836657000000002 | 89.235937000000007 | 97.304226 | 100
Crescimento regional | 0.79045 | 0.84019 | 0.88446 | 0.92482 | 0.9622 | 0.96655 | 0.99725 | 1.0304 | 1.0619 | 1.0922 | 1.1212 | 1.1493 | 1.1764 | 1.2028 | 1.2285 | 1.2535 | 1.2708 | 1.2779 | 1.3018 | 1.3251 | 1.3481 | 1.3705 | 1.3926 | 1.4143 | 1.4356 | 1.4506 | 1.4566 | 1.4772 | 1.4976 | 1.5176 | 1.5374 | 1.5568 | 1.576 | 1.595 | 1.6085 | 1.6137 | 1.6322 | 1.6504 | 1.6684 | 1.6862 | 1.7038 | 1.7212 | 1.7383 | 1.7553 | 1.7721 | 1.7886 | 1.7937 | 1.805 | 1.8212 | 1.8373 | 1.8531 | 1.8688 | 1.8843 | 1.8996 | 1.9148 | 1.9195
T (anos) | F | gᴿ(T)
2 | 0,50 | 0,9665
10 | 0,90 | 1,4506
50 | 0,98 | 1,7937
100 | 0,99 | 1,9195
F = 1 − 1/T
gᴿ(T) = Fᴿ⁻¹(1 − 1/T)
Notes: Frequência e retorno (6 min). O quantil da distribuição adimensional para F=1−1/T é o fator regional gR(T). Para T=50 anos, F=0,98 e g=1,79370584. Trata-se de 2% de excedência em um ano sob o modelo estacionário de máximas, não de um evento garantido a cada 50 anos. Q90 da curva diária tem outra definição: é excedida em 90% dos dias e não se converte em T desta tabela. A GEV ilustrativa é teórica; o próximo bloco mostra como estimar a distribuição regional usando L-momentos. Nenhuma estimativa de T longo é obtida da pequena série de três anos.
FONTES E RASTREABILIDADE
Hosking, J. R. M.; Wallis, J. R. (1993). Some statistics useful in regional frequency analysis. Water Resources Research, 29(2), 271–281. https://doi.org/10.1029/92WR01980
Hosking, J. R. M.; Wallis, J. R. (1997). Regional Frequency Analysis: An Approach Based on L-Moments. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511529443
Documentação oficial lmomRFA: https://search.r-project.org/CRAN/refmans/lmomRFA/html/regtst.html
Dalrymple, T. (1960). Flood-frequency analyses. USGS Water-Supply Paper 1543-A. https://www.usgs.gov/publications/flood-frequency-analyses-manual-hydrology-part-3
Hosking e Wallis (1997), Regional Frequency Analysis.
Exemplos numéricos sintéticos, quando indicados, não representam estações reais. Os blocos de clusterização, Hosking–Wallis, index-flood e regressões são independentes. O hidrograma, as máximas diárias anuais e a curva de permanência usam a mesma série de 1.095 dias. A regressão sintética do índice possui outra base de 24 bacias; o exemplo aplicado combina sua previsão com uma curva regional teórica para ilustrar o produto index-flood.

## Slide 16
MÁXIMAS · L-MOMENTOS
L-momentos: escala e forma da distribuição
Fonte: Hosking e Wallis (1993, 1997).
REGIONALIZAÇÃO DE VAZÕES
16 / 38
Estatística | Definição | Interpretação
ℓ₁ | Média das máximas diárias anuais | Índice de cheia adotado
ℓ₂ | Segundo L-momento | Dispersão absoluta
t = ℓ₂ / ℓ₁ | L-CV | Dispersão relativa
t₃ = ℓ₃ / ℓ₂ | L-assimetria | Assimetria
t₄ = ℓ₄ / ℓ₂ | L-curtose | Forma / peso das caudas
Após remover a escala, comparamos a variabilidade da forma.
Notes: L-momentos (7 min). Os L-momentos são combinações lineares de estatísticas de ordem; não são potências dos momentos convencionais. Nas máximas anuais, ℓ1 é a média das máximas, não a média das vazões diárias. As razões permitem comparar estações de escalas diferentes. H1 usa principalmente a dispersão de L-CV, enquanto D_i usa o vetor (t, t3, t4). Ressalte a incerteza das estimativas em séries curtas. Definir primeiro as estatísticas de ordem: valores da amostra colocados em ordem crescente. L-momentos são médias ponderadas lineares desses valores; as razões descrevem dispersão relativa e forma. A divisão por uma constante positiva não muda t, t3 e t4. l2 não é o desvio-padrão. O apêndice apresenta as fórmulas centrais de Hosking–Wallis.
FONTES E RASTREABILIDADE
Hosking, J. R. M.; Wallis, J. R. (1993). Some statistics useful in regional frequency analysis. Water Resources Research, 29(2), 271–281. https://doi.org/10.1029/92WR01980
Hosking, J. R. M.; Wallis, J. R. (1997). Regional Frequency Analysis: An Approach Based on L-Moments. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511529443
Documentação oficial lmomRFA: https://search.r-project.org/CRAN/refmans/lmomRFA/html/regtst.html
Exemplos numéricos sintéticos, quando indicados, não representam estações reais. Os blocos de clusterização, Hosking–Wallis, index-flood e regressões são independentes. O hidrograma, as máximas diárias anuais e a curva de permanência usam a mesma série de 1.095 dias. A regressão sintética do índice possui outra base de 24 bacias; o exemplo aplicado combina sua previsão com uma curva regional teórica para ilustrar o produto index-flood.

## Slide 17
DIAGNÓSTICO COM L-MOMENTOS
Hosking e Wallis: a região é homogênea?
Fontes: Hosking e Wallis (1993, 1997); Cassalho et al. (2019), ambos os artigos.
REGIONALIZAÇÃO DE VAZÕES
17 / 38
H₁ = (Vobs − μV) / σV
Componente | Como obter
Vobs | Dispersão dos L-CV (t) entre estações; ponderar pelo comprimento nᵢ dos registros.
μV e σV | Média e desvio-padrão de V em regiões homogêneas simuladas, com os mesmos N e nᵢ.
Leitura de H₁ | Quão acima da referência homogênea está a dispersão observada?
Dᵢ complementa a análise: identifica estações discordantes.
Notes: Hosking e Wallis (8 min). Calcular L-CV de cada estação e sua média regional ponderada por n_i. Vobs é a raiz da média ponderada dos desvios quadráticos desses L-CV. Ajustar uma distribuição Kappa às razões regionais e simular muitas regiões homogêneas preservando o número de estações N e os comprimentos n_i. A média e o desvio-padrão dos V simulados definem a referência. H1 é um diagnóstico de heterogeneidade, não p-valor. D_i usa o vetor (t,t3,t4) de cada estação e um centro não ponderado; seu valor crítico depende de N. Uma estação discordante precisa ser investigada, sem exclusão automática. Fórmulas e demonstração numérica nos slides 35–38. A distribuição Kappa da simulação não é automaticamente a distribuição final de Q(T).
FONTES E RASTREABILIDADE
Hosking, J. R. M.; Wallis, J. R. (1993). Some statistics useful in regional frequency analysis. Water Resources Research, 29(2), 271–281. https://doi.org/10.1029/92WR01980
Hosking, J. R. M.; Wallis, J. R. (1997). Regional Frequency Analysis: An Approach Based on L-Moments. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511529443
Documentação oficial lmomRFA: https://search.r-project.org/CRAN/refmans/lmomRFA/html/regtst.html
Cassalho, F.; Beskow, S.; de Mello, C. R.; de Moura, M. M. (2019). Regional flood frequency analysis using L-moments for geographically defined regions: An assessment in Brazil. Journal of Flood Risk Management, 12, e12453. https://doi.org/10.1111/jfr3.12453. Publicação on-line em 2018. PDF fornecido pelo usuário; resultados da Tabela 2 e discussão do ajuste das distribuições.
Cassalho, F.; Beskow, S.; de Mello, C. R.; de Moura, M. M.; de Oliveira, L. F.; de Aguiar, M. S. (2019). Artificial intelligence for identifying hydrologically homogeneous regions: A state-of-the-art regional flood frequency analysis. Hydrological Processes, 33, 1101–1116. https://doi.org/10.1002/hyp.13388. PDF fornecido pelo usuário.
Exemplos numéricos sintéticos, quando indicados, não representam estações reais. Os blocos de clusterização, Hosking–Wallis, index-flood e regressões são independentes. O hidrograma, as máximas diárias anuais e a curva de permanência usam a mesma série de 1.095 dias. A regressão sintética do índice possui outra base de 24 bacias; o exemplo aplicado combina sua previsão com uma curva regional teórica para ilustrar o produto index-flood.

## Slide 18
HOSKING E WALLIS
Interpretação do diagnóstico de homogeneidade
Fonte: Hosking e Wallis (1993, 1997); documentação lmomRFA.
REGIONALIZAÇÃO DE VAZÕES
18 / 38
H₁ | Classificação convencional | Encaminhamento
H₁ < 1 | Aceitavelmente homogênea | Prosseguir, com avaliação de ajuste e incerteza.
1 ≤ H₁ < 2 | Possivelmente heterogênea | Investigar a composição e a sensibilidade.
H₁ ≥ 2 | Heterogênea | Rever grupos, dados e processos físicos.
Exemplos sintéticos: H₁ = −0,17 e H₁ = 3,50
H₁ < 1 é um diagnóstico favorável; a homogeneidade não está provada.
Notes: Interpretação (6 min). O caso homogêneo sintético apresentou Vobs 0,023567, μV 0,024568, σV 0,005999 e H1 = −0,167: a dispersão observada foi ligeiramente menor que a média simulada, portanto H negativo é válido. O caso heterogêneo apresentou 3,50. Os limites são regras convencionais de diagnóstico e não devem ser tratados como teste exato universal. H2 e H3 complementam a avaliação usando outras razões de L-momentos; não se faz média nem votação automática entre eles. Correlacionamento entre estações, amostras pequenas, regulações e heterogeneidade de forma são limitações a discutir. Uma região aceitável ainda exige selecionar e avaliar uma distribuição regional.
FONTES E RASTREABILIDADE
Hosking, J. R. M.; Wallis, J. R. (1993). Some statistics useful in regional frequency analysis. Water Resources Research, 29(2), 271–281. https://doi.org/10.1029/92WR01980
Hosking, J. R. M.; Wallis, J. R. (1997). Regional Frequency Analysis: An Approach Based on L-Moments. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511529443
Documentação oficial lmomRFA: https://search.r-project.org/CRAN/refmans/lmomRFA/html/regtst.html
Exemplos numéricos sintéticos, quando indicados, não representam estações reais. Os blocos de clusterização, Hosking–Wallis, index-flood e regressões são independentes. O hidrograma, as máximas diárias anuais e a curva de permanência usam a mesma série de 1.095 dias. A regressão sintética do índice possui outra base de 24 bacias; o exemplo aplicado combina sua previsão com uma curva regional teórica para ilustrar o produto index-flood.

## Slide 19
MÁXIMAS · DISTRIBUIÇÃO REGIONAL
L-momentos para ajustar GEV e Pearson III
Fontes: Hosking e Wallis (1997); Cassalho et al. (2019), J. Flood Risk Management, seção 2.
REGIONALIZAÇÃO DE VAZÕES
19 / 38
1 Normalizar: Zᵢ,ᵧ = Mᵢ,ᵧ / μᵢ
2 Combinar razões: tᴿ = Σ nᵢtᵢ / Σ nᵢ (também t₃ e t₄)
Família candidata | Parâmetros e ajuste
GEV | Localização, escala e forma. Estimar a partir dos L-momentos regionais.
Pearson tipo III (PE3) | Três parâmetros: média, dispersão e assimetria. Estimar a partir dos L-momentos regionais.
3 Avaliar o ajuste e obter gᴿ(T) = Fᴿ⁻¹(1 − 1/T).
Notes: Ajuste regional (8 min). Após a avaliação da região, adimensionalizar cada série pela sua própria média das máximas. Os L-momentos de escala adimensional têm l1=1; combinar as razões amostrais com pesos n_i para estimar as razões populacionais da região. Por exemplo, fixar λ1=1, λ2=tR e τ3=t3R para estimar uma família de três parâmetros; τ4 ajuda a avaliar a compatibilidade. Não simplesmente juntar vazões brutas de bacias com magnitudes diferentes. GEV e Pearson III são candidatas e não escolhas universais. O gráfico de razões e Z_DIST ajudam a seleção. Para a GEV, diferentes bibliotecas adotam sinais diferentes para o parâmetro de forma; documentar a convenção. Há uma troca de identificação entre as Eqs. 25 e 26 do artigo Hydrological Processes (p.12), por isso elas não são reproduzidas. O nome Pearson 3P significa Pearson tipo III com três parâmetros.
FONTES E RASTREABILIDADE
Hosking, J. R. M.; Wallis, J. R. (1993). Some statistics useful in regional frequency analysis. Water Resources Research, 29(2), 271–281. https://doi.org/10.1029/92WR01980
Hosking, J. R. M.; Wallis, J. R. (1997). Regional Frequency Analysis: An Approach Based on L-Moments. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511529443
Documentação oficial lmomRFA: https://search.r-project.org/CRAN/refmans/lmomRFA/html/regtst.html
Cassalho, F.; Beskow, S.; de Mello, C. R.; de Moura, M. M. (2019). Regional flood frequency analysis using L-moments for geographically defined regions: An assessment in Brazil. Journal of Flood Risk Management, 12, e12453. https://doi.org/10.1111/jfr3.12453. Publicação on-line em 2018. PDF fornecido pelo usuário; resultados da Tabela 2 e discussão do ajuste das distribuições.
Cassalho, F.; Beskow, S.; de Mello, C. R.; de Moura, M. M.; de Oliveira, L. F.; de Aguiar, M. S. (2019). Artificial intelligence for identifying hydrologically homogeneous regions: A state-of-the-art regional flood frequency analysis. Hydrological Processes, 33, 1101–1116. https://doi.org/10.1002/hyp.13388. PDF fornecido pelo usuário.
Exemplos numéricos sintéticos, quando indicados, não representam estações reais. Os blocos de clusterização, Hosking–Wallis, index-flood e regressões são independentes. O hidrograma, as máximas diárias anuais e a curva de permanência usam a mesma série de 1.095 dias. A regressão sintética do índice possui outra base de 24 bacias; o exemplo aplicado combina sua previsão com uma curva regional teórica para ilustrar o produto index-flood.

## Slide 20
FIGURA DO ARTIGO · LEITURA ORIENTADA
L-momentos: comparação entre distribuições
Fonte: Cassalho et al. (2019), J. Flood Risk Management, Figura 3, p. 9. Recortes do original.
REGIONALIZAÇÃO DE VAZÕES
20 / 38
Notes: Leitura da figura (8 min). Reprodução de dois painéis da Figura 3, p.9 do artigo fornecido. Eixo horizontal L-Skewness=t3 (L-assimetria); vertical L-Kurtosis=t4 (L-curtose). Quadrados vazados são estimativas de estações; círculo preto é a média regional. Linhas: tracejada GLO, pontilhada GEV, traço-ponto PE3, contínua GPA. São relações teóricas entre razões de L-momentos, não densidades ou intervalos de confiança. Peça à turma localizar o círculo preto e comparar proximidade das famílias GEV e PE3. Região76: GEV selecionada pelo menor |Z|, mas PE3 também aceitável. Região86: PE3 selecionada, GEV também aceitável. A seleção quantitativa aparece no slide seguinte. O diagrama t3–t4 não substitui o H1, que usa a dispersão do L-CV. A região86 apresenta H=1,55 e é possivelmente heterogênea. A figura foi apenas recortada e ampliada; não teve eixos, pontos ou curvas alterados.
FONTES E RASTREABILIDADE
Cassalho, F.; Beskow, S.; de Mello, C. R.; de Moura, M. M. (2019). Regional flood frequency analysis using L-moments for geographically defined regions: An assessment in Brazil. Journal of Flood Risk Management, 12, e12453. https://doi.org/10.1111/jfr3.12453. Publicação on-line em 2018. PDF fornecido pelo usuário; resultados da Tabela 2 e discussão do ajuste das distribuições.
Exemplos numéricos sintéticos, quando indicados, não representam estações reais. Os blocos de clusterização, Hosking–Wallis, index-flood e regressões são independentes. O hidrograma, as máximas diárias anuais e a curva de permanência usam a mesma série de 1.095 dias. A regressão sintética do índice possui outra base de 24 bacias; o exemplo aplicado combina sua previsão com uma curva regional teórica para ilustrar o produto index-flood.

## Slide 21
LEITURA DOS RESULTADOS PUBLICADOS
Homogeneidade e ajuste: perguntas diferentes
Fonte: Cassalho et al. (2019), J. Flood Risk Management, Tabelas 2 e 3; resultados após revisão das regiões.
REGIONALIZAÇÃO DE VAZÕES
21 / 38
Critério de ajuste adotado no artigo: |Zᴰᴵˢᵀ| ≤ 1,64.
Região | Z da GEV | Z da PE3 | Escolha no estudo
76 | −0,60 | −0,82 | GEV
86 | 1,31 | 0,40 | Pearson III
GEV e PE3 atendem ao critério nas duas regiões.
H₁: região 76 = 0,66; região 86 = 1,55 (possivelmente heterogênea).
Região 85: H₁ = 0,67, mas nenhuma família candidata foi adequada.
Notes: Diagnósticos (7 min). D_i avalia discordância de uma estação; H avalia heterogeneidade da região; Z_DIST avalia compatibilidade da L-curtose de uma distribuição candidata com a regional, considerando viés e dispersão de simulação. Na convenção de Hosking–Wallis, Z_DIST=(τ4_DIST−t4R+B4)/σ4. O critério |Z|≤1,64 é o utilizado pelo artigo; não é uma probabilidade de a distribuição ser verdadeira. Entre candidatas aceitáveis, os autores escolheram o menor |Z|, não o menor Z algébrico. Assim GEV e PE3 passam em ambas as regiões mostradas. Região85: H=.67, mas Z de GLO=5,03, GEV=2,17, PE3=3,02 e GPA=−2,77; nenhuma atende. H e Z não substituem a análise de qualidade dos dados nem autorizam remover estações até obter o resultado desejado. Região76 tem11postos;86e85têm7 após revisões.
FONTES E RASTREABILIDADE
Hosking, J. R. M.; Wallis, J. R. (1993). Some statistics useful in regional frequency analysis. Water Resources Research, 29(2), 271–281. https://doi.org/10.1029/92WR01980
Hosking, J. R. M.; Wallis, J. R. (1997). Regional Frequency Analysis: An Approach Based on L-Moments. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511529443
Documentação oficial lmomRFA: https://search.r-project.org/CRAN/refmans/lmomRFA/html/regtst.html
Cassalho, F.; Beskow, S.; de Mello, C. R.; de Moura, M. M. (2019). Regional flood frequency analysis using L-moments for geographically defined regions: An assessment in Brazil. Journal of Flood Risk Management, 12, e12453. https://doi.org/10.1111/jfr3.12453. Publicação on-line em 2018. PDF fornecido pelo usuário; resultados da Tabela 2 e discussão do ajuste das distribuições.
Exemplos numéricos sintéticos, quando indicados, não representam estações reais. Os blocos de clusterização, Hosking–Wallis, index-flood e regressões são independentes. O hidrograma, as máximas diárias anuais e a curva de permanência usam a mesma série de 1.095 dias. A regressão sintética do índice possui outra base de 24 bacias; o exemplo aplicado combina sua previsão com uma curva regional teórica para ilustrar o produto index-flood.

## Slide 22
MÁXIMAS · REGRESSÕES TRADICIONAIS
Regionalizar o índice: ajustar μ aos atributos
Referência: Cassalho et al. (2019), Hydrological Processes, seção 2.5 e Tabela 6. Formulações didáticas.
REGIONALIZAÇÃO DE VAZÕES
22 / 38
Modelo | Equação para a média das máximas
Linear simples | μ̂ = β₀ + β₁ A
Linear múltiplo | μ̂ = β₀ + β₁ A + β₂ P + …
Potência simples | μ̂ = a Aᵇ
Potência múltipla | μ̂ = a Aᵇ Pᶜ …
A: área; P: precipitação. Outros atributos exigem justificativa física.
A resposta ajustada é μᵢ, calculada na série de cada posto.
Notes: Regressões do índice (8 min). Cada linha da base de ajuste é uma bacia monitorada. Calcular μ_i=média das máximas diárias anuais de seu registro; associar μ_i aos atributos que existirão também em uma bacia sem estação. Linear simples usa uma covariável; múltipla usa duas ou mais. O modelo de potência é linear nos logaritmos e não uma reta na escala original. É possível estimá-lo por mínimos quadrados não lineares na escala original ou por regressão em log, com hipóteses de erro distintas. Após ajuste em log, a exponenciação direta fornece uma média geométrica condicional; para estimar a média aritmética é preciso avaliar a correção de retransfomação. A e P são exemplos; no artigo, área, comprimento do rio e altitude média foram atributos recorrentes nas equações do índice. Atributos para agrupar e atributos para a regressão podem diferir. Fixar unidades, avaliar colinearidade, resíduos, positividade e domínio. Não usar μ como atributo de aplicação disponível em uma bacia sem posto.
FONTES E RASTREABILIDADE
Cassalho, F.; Beskow, S.; de Mello, C. R.; de Moura, M. M.; de Oliveira, L. F.; de Aguiar, M. S. (2019). Artificial intelligence for identifying hydrologically homogeneous regions: A state-of-the-art regional flood frequency analysis. Hydrological Processes, 33, 1101–1116. https://doi.org/10.1002/hyp.13388. PDF fornecido pelo usuário.
Hosking, J. R. M.; Wallis, J. R. (1993). Some statistics useful in regional frequency analysis. Water Resources Research, 29(2), 271–281. https://doi.org/10.1029/92WR01980
Hosking, J. R. M.; Wallis, J. R. (1997). Regional Frequency Analysis: An Approach Based on L-Moments. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511529443
Documentação oficial lmomRFA: https://search.r-project.org/CRAN/refmans/lmomRFA/html/regtst.html
Salinas, J. L. et al. (2013). Comparative assessment of predictions in ungauged basins – Part 2: Flood and low flow studies across Europe. Hydrology and Earth System Sciences, 17, 2637–2652. https://hess.copernicus.org/articles/17/2637/2013/
Exemplos numéricos sintéticos, quando indicados, não representam estações reais. Os blocos de clusterização, Hosking–Wallis, index-flood e regressões são independentes. O hidrograma, as máximas diárias anuais e a curva de permanência usam a mesma série de 1.095 dias. A regressão sintética do índice possui outra base de 24 bacias; o exemplo aplicado combina sua previsão com uma curva regional teórica para ilustrar o produto index-flood.

## Slide 23
MÁXIMAS · AJUSTE DO ÍNDICE
Exemplo: da regressão simples à múltipla
EXEMPLO SINTÉTICO · elaboração didática · 24 bacias; métricas em ajuste, sem validação espacial.
REGIONALIZAÇÃO DE VAZÕES
23 / 38
Simples: μ em função da área
Múltipla: área + precipitação
Chart: μ observado (m³/s)
| 90 | 101 | 114 | 128 | 144 | 162 | 182 | 205 | 231 | 260 | 292 | 329 | 370 | 416 | 468 | 526 | 592 | 666 | 749 | 843 | 948 | 1067 | 1200 | 1350
Bacias | 29.7965 | 24.9678 | 42.1334 | 43.7304 | 43.4016 | 40.8298 | 59.9016 | 60.0058 | 35.678 | 60.0223 | 61.1809 | 49.621 | 58.5397 | 76.4452 | 96.2088 | 86.0916 | 76.5164 | 108.908 | 84.9268 | 84.9367 | 99.8142 | 131.3506 | 144.8862 | 157.9982
Chart: μ estimado (m³/s)
| 0 | 180
Linha 1:1 | 0 | 180
Ajuste múltiplo | 32.4171 | 28.491 | 35.0518 | 39.6288 | 36.7966 | 43.0745 | 60.8719 | 52.7567 | 44.5407 | 53.4315 | 70.8254 | 49.3912 | 59.5994 | 79.5054 | 92.3265 | 84.6408 | 81.7337 | 106.3196 | 84.1419 | 93.4862 | 97.5278 | 136.7762 | 144.1211 | 150.4356
μ̂ = 30,039 + 0,09070 A
R² de ajuste = 0,894
μ̂ = −12,395 + 0,081101 A + 0,034416 P
R² de ajuste = 0,979
Notes: Exemplo numérico (8 min). Dados sintéticos de24bacias, independentes da série de três anos e dos clusters. A varia90–1350km²; P950–1940mm/ano; μ24,97–158m³/s. Regressão simples μ=30,038946+0,090698565A; múltipla μ=−12,394920+0,081101091A+0,034415519P. À esquerda se vê a resposta e o ajuste simples; à direita, observado versus estimado pela regressão múltipla, com linha1:1. Os eixos à direita têm o mesmo intervalo, mas o painel não pretende uma escala física geométrica1:1 na página. R² simples .894386; múltipla .978614, ambos nas bacias usadas para ajustar os coeficientes. A precipitação acrescenta informação neste gerador sintético; isso não demonstra superioridade em validação. Coeficientes dependem das unidades indicadas. O modelo de potência também foi calculado: μ̂ direta=.04715379 A^.4829175 P^.6128344, com discussão de retransfomação nas notas do slide anterior.
FONTES E RASTREABILIDADE
Cassalho, F.; Beskow, S.; de Mello, C. R.; de Moura, M. M.; de Oliveira, L. F.; de Aguiar, M. S. (2019). Artificial intelligence for identifying hydrologically homogeneous regions: A state-of-the-art regional flood frequency analysis. Hydrological Processes, 33, 1101–1116. https://doi.org/10.1002/hyp.13388. PDF fornecido pelo usuário.
Salinas, J. L. et al. (2013). Comparative assessment of predictions in ungauged basins – Part 2: Flood and low flow studies across Europe. Hydrology and Earth System Sciences, 17, 2637–2652. https://hess.copernicus.org/articles/17/2637/2013/
Exemplos numéricos sintéticos, quando indicados, não representam estações reais. Os blocos de clusterização, Hosking–Wallis, index-flood e regressões são independentes. O hidrograma, as máximas diárias anuais e a curva de permanência usam a mesma série de 1.095 dias. A regressão sintética do índice possui outra base de 24 bacias; o exemplo aplicado combina sua previsão com uma curva regional teórica para ilustrar o produto index-flood.

## Slide 24
MÁXIMAS · EXEMPLO RESOLVIDO
Aplicação em uma bacia sem estação
EXEMPLO SINTÉTICO · elaboração didática · combinação didática da regressão do índice com uma curva regional teórica.
REGIONALIZAÇÃO DE VAZÕES
24 / 38
1 Atributos: A = 500 km² e P = 1.500 mm/ano
μ̂ = −12,395 + 0,081101 × 500 + 0,034416 × 1.500
μ̂ = 79,78 m³/s
2 Para T = 50 anos: F = 0,98 e gᴿ(50) = 1,7937
Q̂(50) = 79,78 × 1,7937 ≈ 143,1 m³/s
Notes: Aplicação (6 min). Admitir que a bacia tenha sido atribuída à região e esteja dentro do domínio dos atributos. Inserir A500km² eP1500mm/ano na equação múltipla produz μ=79,7789035471m³/s. A curva regional teórica dá g50=1,79370584; produto aproximadamente143,099m³/s, arredondado143,1. Os coeficientes na lâmina estão arredondados, enquanto o cálculo usa a precisão completa. A referência física é a máxima das vazões médias diárias de um ano, não o pico instantâneo. Índice e curva de crescimento são blocos sintéticos independentes combinados para mostrar o fluxo; numa aplicação real ambos precisam corresponder à mesma região e variável. Avaliar incerteza da regressão, da curva e da atribuição regional. Se o índice fosse arredondado para80, o resultado seria143,5; aqui se preserva79,78 para coerência numérica.
FONTES E RASTREABILIDADE
Hosking, J. R. M.; Wallis, J. R. (1993). Some statistics useful in regional frequency analysis. Water Resources Research, 29(2), 271–281. https://doi.org/10.1029/92WR01980
Hosking, J. R. M.; Wallis, J. R. (1997). Regional Frequency Analysis: An Approach Based on L-Moments. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511529443
Documentação oficial lmomRFA: https://search.r-project.org/CRAN/refmans/lmomRFA/html/regtst.html
Cassalho, F.; Beskow, S.; de Mello, C. R.; de Moura, M. M.; de Oliveira, L. F.; de Aguiar, M. S. (2019). Artificial intelligence for identifying hydrologically homogeneous regions: A state-of-the-art regional flood frequency analysis. Hydrological Processes, 33, 1101–1116. https://doi.org/10.1002/hyp.13388. PDF fornecido pelo usuário.
Exemplos numéricos sintéticos, quando indicados, não representam estações reais. Os blocos de clusterização, Hosking–Wallis, index-flood e regressões são independentes. O hidrograma, as máximas diárias anuais e a curva de permanência usam a mesma série de 1.095 dias. A regressão sintética do índice possui outra base de 24 bacias; o exemplo aplicado combina sua previsão com uma curva regional teórica para ilustrar o produto index-flood.

## Slide 25
REGIONALIZAÇÃO DE Q90
Vazão de referência: ajustar Q90 aos atributos
Fontes: SGB; Holmes et al. (2002); Salinas et al. (2013). Modelos apresentados como formulações gerais.
REGIONALIZAÇÃO DE VAZÕES
25 / 38
Cada bacia fornece um Q90 e seus atributos para a regressão.
Método tradicional | Equação ilustrativa
Linear simples | Q̂90 = β₀ + β₁ A
Linear múltiplo | Q̂90 = β₀ + β₁ A + β₂ P + β₃ X + …
Potência | Q̂90 = a Aᵇ Pᶜ …
Razão de áreas | Q90,u = Q90,d × Au / Ad
A: área; P: precipitação; X: atributo de armazenamento ou relevo.
Notes: Regionalização de referência (8 min). A resposta da regressão agora é Q90 calculada diretamente da curva de permanência de cada estação, não a média das máximas. A unidade estatística continua sendo a bacia. Precipitação é um atributo climático; área, relevo e propriedades hidrogeológicas são exemplos de atributos fisiográficos. X pode representar um atributo contínuo de armazenamento ou uma codificação justificada de geologia, disponível em toda a região. A escolha exige interpretação física e validação, sem incluir muitas covariáveis para poucos postos. Razão de áreas supõe Q90/A semelhante entre bacia doadora e receptora. O procedimento se estende a outro percentil de permanência, ajustando e verificando cada alvo. Q7,10 exige outra preparação da série. Modelos em log não aceitam zero; rios intermitentes exigem tratamento explícito. Verificar positividade, monotonicidade entre percentis, unidades e extrapolação.
FONTES E RASTREABILIDADE
SGB. Estudos de vazões de 95% de permanência. https://www.sgb.gov.br/estudos-das-vazoes-de-95-de-permanencia
Holmes, M. G. R. et al. (2002). A region of influence approach to predicting flow duration curves within ungauged catchments. Hydrology and Earth System Sciences, 6, 721–731. https://hess.copernicus.org/articles/6/721/2002/
Salinas, J. L. et al. (2013). Comparative assessment of predictions in ungauged basins – Part 2: Flood and low flow studies across Europe. Hydrology and Earth System Sciences, 17, 2637–2652. https://hess.copernicus.org/articles/17/2637/2013/
Exemplos numéricos sintéticos, quando indicados, não representam estações reais. Os blocos de clusterização, Hosking–Wallis, index-flood e regressões são independentes. O hidrograma, as máximas diárias anuais e a curva de permanência usam a mesma série de 1.095 dias. A regressão sintética do índice possui outra base de 24 bacias; o exemplo aplicado combina sua previsão com uma curva regional teórica para ilustrar o produto index-flood.

## Slide 26
REGRESSÕES TRADICIONAIS
Efeito das regiões em uma equação de Q90
EXEMPLO SINTÉTICO · elaboração didática · ajustes ilustrativos em log; desempenho em ajuste não substitui validação.
REGIONALIZAÇÃO DE VAZÕES
26 / 38
Chart: Q90 (m³/s)
| 80 | 112.893531016 | 159.311866815 | 224.81598971899999 | 317.253386353 | 447.698187652 | 631.77786541800003 | 891.54542555900002 | 1258.1213894099999 | 1775.4220762099999 | 2505.4208403299999 | 3535.5725668199998
Regime 1 | 0.8751 | 1.149 | 1.8189 | 2.2721 | 3.9436 | 5.902 | 5.658 | 8.3618 | 9.9375 | 18.2405 | 19.6806 | 33.6522
Ajuste regional 1 | 0.81433 | 0.88292 | 0.95728 | 1.0379 | 1.1253 | 1.2201 | 1.3229 | 1.4343 | 1.5551 | 1.6861 | 1.8281 | 1.9821 | 2.1491 | 2.3301 | 2.5263 | 2.7391 | 2.9698 | 3.22 | 3.4912 | 3.7853 | 4.1041 | 4.4498 | 4.8246 | 5.2309 | 5.6715 | 6.1492 | 6.6672 | 7.2287 | 7.8376 | 8.4978 | 9.2135 | 9.9896 | 10.831 | 11.7432 | 12.7324 | 13.8048 | 14.9676 | 16.2283 | 17.5951 | 19.0772 | 20.684 | 22.4262 | 24.3151 | 26.3631 | 28.5837 | 30.9912 | 33.6016 | 36.4318
Regime 2 | 0.47191 | 0.69828 | 0.90777 | 1.1439 | 1.6316 | 2.1333 | 3.7649 | 3.9248 | 6.1069 | 9.2495 | 9.4917 | 11.8565
Ajuste regional 2 | 0.37935 | 0.4096 | 0.44228 | 0.47755 | 0.51565 | 0.55678 | 0.60119 | 0.64914 | 0.70092 | 0.75682 | 0.81719 | 0.88238 | 0.95276 | 1.0288 | 1.1108 | 1.1994 | 1.2951 | 1.3984 | 1.5099 | 1.6304 | 1.7604 | 1.9008 | 2.0524 | 2.2162 | 2.3929 | 2.5838 | 2.7899 | 3.0124 | 3.2527 | 3.5122 | 3.7923 | 4.0948 | 4.4214 | 4.7741 | 5.1549 | 5.566 | 6.01 | 6.4894 | 7.007 | 7.5659 | 8.1694 | 8.821 | 9.5247 | 10.2844 | 11.1047 | 11.9905 | 12.9469 | 13.9796
Ajuste conjunto | 0.58622 | 0.63285 | 0.68318 | 0.73751 | 0.79616 | 0.85948 | 0.92784 | 1.0016 | 1.0813 | 1.1673 | 1.2601 | 1.3603 | 1.4685 | 1.5853 | 1.7114 | 1.8475 | 1.9944 | 2.153 | 2.3243 | 2.5091 | 2.7087 | 2.9241 | 3.1566 | 3.4077 | 3.6787 | 3.9712 | 4.2871 | 4.628 | 4.9961 | 5.3934 | 5.8224 | 6.2854 | 6.7853 | 7.3249 | 7.9075 | 8.5363 | 9.2152 | 9.9481 | 10.7393 | 11.5934 | 12.5154 | 13.5107 | 14.5852 | 15.7452 | 16.9974 | 18.3492 | 19.8085 | 21.3838
Mesma área:
A = 500 km²
Regime 1: 5,05 m³/s
Regime 2: 2,14 m³/s
Regime 1
Regime 2
Ajuste conjunto
Notes: Regressões por região (7 min). São 24 pontos sintéticos de dois regimes. As curvas são ajustes potenciais em log, sem correção de retransfomação e sem validação externa; seu objetivo é mostrar diferenças condicionais de magnitude. Em A=500 km², os dois ajustes dão 5,0517 e 2,1440 m³/s. O modelo conjunto pode ficar entre os regimes. Não concluir que regionalizar sempre melhora: grupos menores podem aumentar a incerteza. A comparação relevante é o erro de previsão em bacias retiradas do ajuste, contra um modelo tradicional conjunto. Não usar este exemplo para comparar k-means e Ward, porque as bases são independentes.
FONTES E RASTREABILIDADE
SGB. Estudos de vazões de 95% de permanência. https://www.sgb.gov.br/estudos-das-vazoes-de-95-de-permanencia
Holmes, M. G. R. et al. (2002). A region of influence approach to predicting flow duration curves within ungauged catchments. Hydrology and Earth System Sciences, 6, 721–731. https://hess.copernicus.org/articles/6/721/2002/
Salinas, J. L. et al. (2013). Comparative assessment of predictions in ungauged basins – Part 2: Flood and low flow studies across Europe. Hydrology and Earth System Sciences, 17, 2637–2652. https://hess.copernicus.org/articles/17/2637/2013/
Exemplos numéricos sintéticos, quando indicados, não representam estações reais. Os blocos de clusterização, Hosking–Wallis, index-flood e regressões são independentes. O hidrograma, as máximas diárias anuais e a curva de permanência usam a mesma série de 1.095 dias. A regressão sintética do índice possui outra base de 24 bacias; o exemplo aplicado combina sua previsão com uma curva regional teórica para ilustrar o produto index-flood.

## Slide 27
COERÊNCIA HIDROLÓGICA
Regiões de cheias e de estiagem
Fontes: Hosking e Wallis (1997); Holmes et al. (2002); Salinas et al. (2013).
REGIONALIZAÇÃO DE VAZÕES
27 / 38
Máximas diárias anuais
Resposta rápida à chuva
Intensidade e sazonalidade
Relevo e concentração
Distribuição das máximas
Baixas vazões
Armazenamento e recarga
Geologia e solos
Sazonalidade de estiagem
Sustentação do escoamento
Homogeneidade das máximas não valida automaticamente
uma regressão de Q90 ou Q98.
Notes: Regiões e alvo (5 min). Uma região é homogênea em relação a uma propriedade/modelo definidos. O diagnóstico H1 com máximas anuais avalia a hipótese de frequência regional de cheias. Para Q90/Q98, avaliar coerência física, resíduos e desempenho preditivo; não aplicar o H1 clássico a uma lista com um único Q90 por estação como se isso fosse uma série de extremos. Se a análise envolver mínimas anuais, há uma nova definição de série e um modelo de frequência próprio; o tratamento de zeros e intermitência deve ser apropriado. As regiões podem coincidir em determinado caso, mas isso é uma conclusão a demonstrar.
FONTES E RASTREABILIDADE
Hosking, J. R. M.; Wallis, J. R. (1993). Some statistics useful in regional frequency analysis. Water Resources Research, 29(2), 271–281. https://doi.org/10.1029/92WR01980
Hosking, J. R. M.; Wallis, J. R. (1997). Regional Frequency Analysis: An Approach Based on L-Moments. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511529443
Documentação oficial lmomRFA: https://search.r-project.org/CRAN/refmans/lmomRFA/html/regtst.html
SGB. Estudos de vazões de 95% de permanência. https://www.sgb.gov.br/estudos-das-vazoes-de-95-de-permanencia
Holmes, M. G. R. et al. (2002). A region of influence approach to predicting flow duration curves within ungauged catchments. Hydrology and Earth System Sciences, 6, 721–731. https://hess.copernicus.org/articles/6/721/2002/
Salinas, J. L. et al. (2013). Comparative assessment of predictions in ungauged basins – Part 2: Flood and low flow studies across Europe. Hydrology and Earth System Sciences, 17, 2637–2652. https://hess.copernicus.org/articles/17/2637/2013/
Exemplos numéricos sintéticos, quando indicados, não representam estações reais. Os blocos de clusterização, Hosking–Wallis, index-flood e regressões são independentes. O hidrograma, as máximas diárias anuais e a curva de permanência usam a mesma série de 1.095 dias. A regressão sintética do índice possui outra base de 24 bacias; o exemplo aplicado combina sua previsão com uma curva regional teórica para ilustrar o produto index-flood.

## Slide 28
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
Validação espacial: uma bacia fora por vez
Referência: Salinas et al. (2013). Protocolo de validação adaptado ao fluxo da aula.
REGIONALIZAÇÃO DE VAZÕES
28 / 38
1
Retirar uma bacia
Ocultar toda a informação derivada de suas vazões.
2
Refazer o treinamento
Ajustar pré-processamento, grupos e modelos sem essa bacia.
3
Atribuir e prever
Usar apenas seus atributos para obter a região e a vazão.
4
Comparar e repetir
Confrontar a previsão com a referência local e trocar a bacia.
Notes: Validação (8 min). Leave-one-basin-out: retirar a bacia inteira e todos os seus derivados de vazão. No index-flood isso inclui contribuição aos L-momentos regionais, ao índice e às escolhas baseadas na série retirada. Ajuste de escala dos atributos, seleção de atributos e de K deve ocorrer dentro do treinamento; se houver seleção de hiperparâmetros, considerar uma validação interna. Nova bacia: k-means usa centroide mais próximo; Ward exige regra declarada, por exemplo centroide mais próximo nos atributos padronizados, que é uma regra operacional adicional e não uma propriedade automática de Ward. Repetir para todos os postos e comparar com modelo tradicional conjunto. Em redes com bacias encaixadas, avaliar blocos espaciais para reduzir dependência. A referência local Q(T) é estimada por ajuste de frequência e também tem incerteza; Q90/Q98 são estimativas amostrais da série diária.
FONTES E RASTREABILIDADE
Salinas, J. L. et al. (2013). Comparative assessment of predictions in ungauged basins – Part 2: Flood and low flow studies across Europe. Hydrology and Earth System Sciences, 17, 2637–2652. https://hess.copernicus.org/articles/17/2637/2013/
Documentação oficial scikit-learn, Clustering (k-means e Ward): https://scikit-learn.org/stable/modules/clustering.html
Hosking, J. R. M.; Wallis, J. R. (1993). Some statistics useful in regional frequency analysis. Water Resources Research, 29(2), 271–281. https://doi.org/10.1029/92WR01980
Hosking, J. R. M.; Wallis, J. R. (1997). Regional Frequency Analysis: An Approach Based on L-Moments. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511529443
Documentação oficial lmomRFA: https://search.r-project.org/CRAN/refmans/lmomRFA/html/regtst.html
Exemplos numéricos sintéticos, quando indicados, não representam estações reais. Os blocos de clusterização, Hosking–Wallis, index-flood e regressões são independentes. O hidrograma, as máximas diárias anuais e a curva de permanência usam a mesma série de 1.095 dias. A regressão sintética do índice possui outra base de 24 bacias; o exemplo aplicado combina sua previsão com uma curva regional teórica para ilustrar o produto index-flood.

## Slide 29
EVIDÊNCIA DO SEGUNDO ARTIGO
Bom ajuste não garante boa transferência
Fonte: Cassalho et al. (2019), Hydrological Processes, Tabela 6, p. 1110. Dados publicados.
REGIONALIZAÇÃO DE VAZÕES
29 / 38
Equações do índice μ: k-means + distância de Mahalanobis.
Região | NSE no ajuste | NSE na validação
R1 | 0,81 | 0,15
R3 | 0,92 | 0,89
Validação leave-one-out das regressões, conforme o artigo.
Comparar previsões em bacias excluídas e comunicar a incerteza.
Notes: Evidência publicada (7 min). Tabela6 do segundo artigo. As duas linhas se referem a k-means com distância de Mahalanobis, configuração específica usada pelos autores; não ao exemplo euclidiano da aula. R1: NSEajuste.81 e validação.15; RMSE559,86 e1178,36m³/s. R3: NSE.92 e.89; RMSE586,98 e679,78m³/s. O artigo descreve uma validação leave-one-out das equações do índice; não afirma refazer a clusterização e toda a seleção de atributos a cada retirada. Portanto não chamar de validação externa nem equiparar automaticamente ao protocolo integral proposto no slide28. NSE1 é perfeito; NSE0 equivale ao referencial da média no conjunto avaliado; valores negativos são possíveis. Os números mostram que o desempenho de ajuste pode superestimar a previsão, e que o tamanho dessa perda depende da região. Além de métricas agregadas, examinar viés, erros por faixa de área, resíduos, extrapolação e intervalos.
FONTES E RASTREABILIDADE
Cassalho, F.; Beskow, S.; de Mello, C. R.; de Moura, M. M.; de Oliveira, L. F.; de Aguiar, M. S. (2019). Artificial intelligence for identifying hydrologically homogeneous regions: A state-of-the-art regional flood frequency analysis. Hydrological Processes, 33, 1101–1116. https://doi.org/10.1002/hyp.13388. PDF fornecido pelo usuário.
Salinas, J. L. et al. (2013). Comparative assessment of predictions in ungauged basins – Part 2: Flood and low flow studies across Europe. Hydrology and Earth System Sciences, 17, 2637–2652. https://hess.copernicus.org/articles/17/2637/2013/
Exemplos numéricos sintéticos, quando indicados, não representam estações reais. Os blocos de clusterização, Hosking–Wallis, index-flood e regressões são independentes. O hidrograma, as máximas diárias anuais e a curva de permanência usam a mesma série de 1.095 dias. A regressão sintética do índice possui outra base de 24 bacias; o exemplo aplicado combina sua previsão com uma curva regional teórica para ilustrar o produto index-flood.

## Slide 30
ATIVIDADE · 15 A 20 MINUTOS
Exercício integrado
Miniatividades com exemplos independentes. Usar calculadora e justificar as decisões.
REGIONALIZAÇÃO DE VAZÕES
30 / 38
Bloco | Informação | Pergunta
Agrupamento | K-means e Ward; K = 3 | São quantas técnicas e quantas regiões?
Homogeneidade | Vobs = 0,04189; μV = 0,02324; σV = 0,00533 | Calcular H₁ e interpretar.
Máximas | μ̂ = 79,78 m³/s; gᴿ(50) = 1,7937 | Estimar Q̂(50).
Referência | Q90 = 8,62 m³/s | Interpretar 90 e indicar a resposta da regressão.
O que precisaria ser refeito para validar em uma bacia sem posto?
Notes: Atividade (15–20 min). Quatro tarefas independentes. A primeira fixa a distinção entre número de técnicas e número de regiões. A segunda usa uma região sintética de10postos diferente das30bacias dos gráficos de clustering. A terceira aplica o produto do índice estimado e da curva regional. A quarta retoma permanência diária e resposta da regressão. Pedir uma frase de interpretação além de cada conta. Não é necessário programar. Para aula prática posterior, usar séries reais e conservar o vínculo entre atributos e vazões; só então comparar os H de cada região de k-means e Ward. Respostas no slide seguinte.
FONTES E RASTREABILIDADE
Síntese didática elaborada para esta aula.
Exemplos numéricos sintéticos, quando indicados, não representam estações reais. Os blocos de clusterização, Hosking–Wallis, index-flood e regressões são independentes. O hidrograma, as máximas diárias anuais e a curva de permanência usam a mesma série de 1.095 dias. A regressão sintética do índice possui outra base de 24 bacias; o exemplo aplicado combina sua previsão com uma curva regional teórica para ilustrar o produto index-flood.

## Slide 31
EXERCÍCIO · GABARITO COMENTADO
Discussão das respostas
REGIONALIZAÇÃO DE VAZÕES
31 / 38
Agrupamento
Duas técnicas; três regiões em cada solução ilustrada.
Homogeneidade
H₁ ≈ 3,50: região heterogênea; investigar dados e grupos.
Máximas
Q̂(50) ≈ 143,1 m³/s: máxima diária anual de referência.
Q90
Excedida em 90% dos dias. Ajustar Q90 aos atributos
de cada bacia, com desempenho avaliado fora do ajuste.
Notes: Correção (6 min). K é número de grupos por solução, não número de algoritmos. H1=(.04189−.02324)/.00533≈3.50. Q50=79.78×1.7937≈143.10m³/s. Q90 não tem retorno90anos: o90é percentual de excedência diária. Os grupos por atributos precisam ser avaliados hidrologicamente e na previsão. H alto pede investigação e possível revisão física; não exclusão arbitrária de estações. Validação integral: retirar uma bacia e todos os seus derivados de vazão, refazer decisões e ajustes no treinamento, atribuir a bacia por atributos e comparar a previsão com uma referência local que também contém incerteza.
FONTES E RASTREABILIDADE
Síntese didática elaborada para esta aula.
Exemplos numéricos sintéticos, quando indicados, não representam estações reais. Os blocos de clusterização, Hosking–Wallis, index-flood e regressões são independentes. O hidrograma, as máximas diárias anuais e a curva de permanência usam a mesma série de 1.095 dias. A regressão sintética do índice possui outra base de 24 bacias; o exemplo aplicado combina sua previsão com uma curva regional teórica para ilustrar o produto index-flood.

## Slide 32
FECHAMENTO
Sequência de aplicação
REGIONALIZAÇÃO DE VAZÕES
32 / 38
01
Base consistente
Definir o alvo e preparar séries e atributos.
02
Regiões candidatas
Comparar k-means e Ward; avaliar a escolha de K.
03
Diagnóstico
Investigar Dᵢ e avaliar H₁ na análise de cheias.
04
Transferência
Máximas: μ × gᴿ(T). Referência: equação de Q90.
05
Validação
Retirar bacias, quantificar erros e comunicar incerteza.
Notes: Fechamento (3 min). Retome a pergunta inicial da seção sem posto e peça que a turma explique a cadeia de decisões. Três mensagens: a região depende do processo e do alvo; H1 avalia compatibilidade com a homogeneidade na análise de frequência, sem provar igualdade; qualidade de previsão se demonstra fora do ajuste. Encerrar discutindo qual dado faltante mais limita uma aplicação real na região de interesse da turma.
FONTES E RASTREABILIDADE
Síntese didática elaborada para esta aula.
Exemplos numéricos sintéticos, quando indicados, não representam estações reais. Os blocos de clusterização, Hosking–Wallis, index-flood e regressões são independentes. O hidrograma, as máximas diárias anuais e a curva de permanência usam a mesma série de 1.095 dias. A regressão sintética do índice possui outra base de 24 bacias; o exemplo aplicado combina sua previsão com uma curva regional teórica para ilustrar o produto index-flood.

## Slide 33
BIBLIOGRAFIA · 1 DE 2
Referências fundamentais
REGIONALIZAÇÃO DE VAZÕES
33 / 38
Dalrymple (1960)
Flood-frequency analyses. USGS Water-Supply Paper 1543-A.
Hosking e Wallis (1993)
Some statistics useful in regional frequency analysis.
Water Resources Research, 29(2), 271–281. DOI: 10.1029/92WR01980
Hosking e Wallis (1997)
Regional Frequency Analysis: An Approach Based on L-Moments.
Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511529443
Implementações e permanência
scikit-learn: Clustering (k-means e Ward).
lmomRFA: regtst. SGB: estudos de vazões de permanência.
Notes: Referências fundamentais; endereços completos a seguir. Os exemplos numéricos com esse rótulo foram calculados para a aula e não representam estações reais.
FONTES E RASTREABILIDADE
Dalrymple, T. (1960). Flood-frequency analyses. USGS Water-Supply Paper 1543-A. https://www.usgs.gov/publications/flood-frequency-analyses-manual-hydrology-part-3
Hosking e Wallis (1997), Regional Frequency Analysis.
Hosking, J. R. M.; Wallis, J. R. (1993). Some statistics useful in regional frequency analysis. Water Resources Research, 29(2), 271–281. https://doi.org/10.1029/92WR01980
Hosking, J. R. M.; Wallis, J. R. (1997). Regional Frequency Analysis: An Approach Based on L-Moments. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511529443
Documentação oficial lmomRFA: https://search.r-project.org/CRAN/refmans/lmomRFA/html/regtst.html
Documentação oficial scikit-learn, Clustering (k-means e Ward): https://scikit-learn.org/stable/modules/clustering.html
SGB. Estudos de vazões de 95% de permanência. https://www.sgb.gov.br/estudos-das-vazoes-de-95-de-permanencia
Holmes, M. G. R. et al. (2002). A region of influence approach to predicting flow duration curves within ungauged catchments. Hydrology and Earth System Sciences, 6, 721–731. https://hess.copernicus.org/articles/6/721/2002/
Exemplos numéricos sintéticos, quando indicados, não representam estações reais. Os blocos de clusterização, Hosking–Wallis, index-flood e regressões são independentes. O hidrograma, as máximas diárias anuais e a curva de permanência usam a mesma série de 1.095 dias. A regressão sintética do índice possui outra base de 24 bacias; o exemplo aplicado combina sua previsão com uma curva regional teórica para ilustrar o produto index-flood.

## Slide 34
BIBLIOGRAFIA · 2 DE 2
Artigos incorporados e leituras de apoio
REGIONALIZAÇÃO DE VAZÕES
34 / 38
Cassalho et al. (2019) — J. Flood Risk Management
Regional flood frequency analysis using L-moments for geographically defined
regions: An assessment in Brazil. 12, e12453. DOI: 10.1111/jfr3.12453.
Figura 3 e Tabelas 2–3. Publicação on-line em 2018.
Cassalho et al. (2019) — Hydrological Processes
Artificial intelligence for identifying hydrologically homogeneous regions:
A state-of-the-art regional flood frequency analysis. 33, 1101–1116.
DOI: 10.1002/hyp.13388. Métodos e Tabela 6.
Permanência e validação
Holmes et al. (2002). HESS, 6, 721–731.
Salinas et al. (2013). HESS, 17, 2637–2652. Links e roteiro nas notas.
Notes: Os dois artigos foram lidos nos PDFs fornecidos pelo usuário. O primeiro apresenta regiões geográficas e fornece a Figura3. O segundo aplica clusterização e regressões regionais do índice. Ward é abordado didaticamente nesta aula, mas não foi algoritmo testado empiricamente no segundo artigo. Os slides não incorporam como métodos de ensino os outros algoritmos comparados pelos autores. Os recortes da figura preservam dados e eixos. A Tabela6 foi transcrita em tabela editável no slide29. Leituras de apoio e referências completas:
FONTES E RASTREABILIDADE
Cassalho, F.; Beskow, S.; de Mello, C. R.; de Moura, M. M. (2019). Regional flood frequency analysis using L-moments for geographically defined regions: An assessment in Brazil. Journal of Flood Risk Management, 12, e12453. https://doi.org/10.1111/jfr3.12453. Publicação on-line em 2018. PDF fornecido pelo usuário; resultados da Tabela 2 e discussão do ajuste das distribuições.
Cassalho, F.; Beskow, S.; de Mello, C. R.; de Moura, M. M.; de Oliveira, L. F.; de Aguiar, M. S. (2019). Artificial intelligence for identifying hydrologically homogeneous regions: A state-of-the-art regional flood frequency analysis. Hydrological Processes, 33, 1101–1116. https://doi.org/10.1002/hyp.13388. PDF fornecido pelo usuário.
SGB. Estudos de vazões de 95% de permanência. https://www.sgb.gov.br/estudos-das-vazoes-de-95-de-permanencia
Holmes, M. G. R. et al. (2002). A region of influence approach to predicting flow duration curves within ungauged catchments. Hydrology and Earth System Sciences, 6, 721–731. https://hess.copernicus.org/articles/6/721/2002/
Salinas, J. L. et al. (2013). Comparative assessment of predictions in ungauged basins – Part 2: Flood and low flow studies across Europe. Hydrology and Earth System Sciences, 17, 2637–2652. https://hess.copernicus.org/articles/17/2637/2013/
Exemplos numéricos sintéticos, quando indicados, não representam estações reais. Os blocos de clusterização, Hosking–Wallis, index-flood e regressões são independentes. O hidrograma, as máximas diárias anuais e a curva de permanência usam a mesma série de 1.095 dias. A regressão sintética do índice possui outra base de 24 bacias; o exemplo aplicado combina sua previsão com uma curva regional teórica para ilustrar o produto index-flood.